|  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОГРЕС-ЦИВІЛЬПРОЕКТ” |
| --- | --- |
|  | Детальний план території парку культури та відпочинку в районі оз. Паркове м. Сєвєродонецьк Луганської області ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Замовник: Сєвєродонецька міська рада |
|  | Договір №170-07.17/МД | Арх. № 802 |
|  | Директор | І. О. Файвішенко |
|  | Головний архітектор проекту | М.Є. Стебловський |
|  | Краматорськ -2017 |

# Зміст

### Склад авторського колективу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Склад проекту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  4

Словник основних термінів, які використовуються у роботі . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.Загальні відомості про м. Сєвєродонецьк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

2.Характеристика природніх, соціально-економічних та містобудівних умов . . . .  10

3. Оцінка існуючої ситуації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

4. Основні принципи  планувально-просторової організації території  . . . . . . . . . .   15

5.  Інженерне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

6.  Інженерна  підготовка  території . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   23

6. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища . . . . . .24

7. Заходи щодо реалізації детального плану території . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

8 Основні техніко-економічні показники детального плану території. . . . . . . . . . . . . 26

Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок. . . . . . . . . . .  27

Склад авторського колективу

| № п/п | Найменування розділів | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Архітектурно – планувальне та об’ємно – просторове рішення | Гол. архітектор проекту (кваліфікаційний сертифікат серія АА №001942) | Стебловський М.Є. |  |
| 2 | Техніко – економічна частина | Архітектор | Махова Т.Г. |  |
| 3 | Інженерно-планува-льна частина | Провідний інженер Провідний інженер | Варіч Н.М. Стебловський М.Є. |  |

Склад проекту

| № п/п | Найменування матеріалів | Масштаб | Арх.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| 1 | Місце розташування території парку у планувальній структурі міста | б/м | 796 |
| 2 | План існуючого використання території. Опорний план. Схема планувальних обмежень | 1:2000 | 797 |
| 3 | Проектний план з планом червоних ліній | 1:2000 | 798 |
| 4 | Схема організації руху транспорту і пішоходів | 1:2000 | 799 |
| 5 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | 1:2000 | 800 |
| 6 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | 1:2000 | 801 |
| ІІ. Текстові матеріали |
| 7 | Пояснювальна записка | книга | 802 |
| 8 | Диск с графічними матеріалами |  | 803 |

Примітка :* Графічні  та текстові  матеріали  представлені в  електронному  вигляді.

Словник основних термінів, які використовуються у роботі

1. Схема планування території - містобудівна документація, що визначає принципові рішення планування, забудови та іншого використання  територій та їх окремих частин.

2. Генеральний план - основний юридичний документ, що визначає в інтересах населення та з урахуванням державних завдань напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, планувальну структуру населеного пункту, функціональне зонування його території, розміщення центрів обслуговування, мережу транспортного сполучення та інженерного забезпечення.

3. Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові рішення розвитку, планування, забудови та іншого використання  території населеного пункту

4. Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію і розвиток території.

5. План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб в межах визначених зон.

5. Санітарно-захисна зона - спеціальна територія з особливим режимом використання, що встановлюється навколо об’єктів і виробництв, що є джерелом впливу на довкілля і здоров’я людини.

6. Населений пункт - визначений суспільною необхідністю компактний ареал концентрації населення з усіма умовами для його існування - праці, побуту, відпочинку; елемент системи розселення.

7. Землі сільськогосподарського призначення - землі, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

8. Землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування.

9. Інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій.

10. Червоні лінії - визначені в містобудівній документації відповідно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів,  які розмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення

11. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій

12. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження) – документ, який містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єкта будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією

13. Забудова території – розміщення будівель та споруд із зображенням їх на кресленні з визначенням їх основних характеристик за функціонально-му призначенням, планувально-просторових особливостей та поверховості.

14. Планувальням структура території – позначене на кресленні розміщення основних структурних елементів планування території, червоних ліній та інших меж земельних ділянок, які з'єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструк-турами.

15. Функціональне використання (призначення) території – використання території з переважними функціями (житлова, громадська, промислова тощо), які існують або встановлюються містобудівною документацією, і наявність інших супут-ніх функцій, які не протирічать переважним функцій.

Вступ

Детальний план території парку культури та відпочинку в районі оз. Паркове м. Сєвєродонецьк  Луганської області  виконаний ТОВ «Прогрес-Цивільпроект» згідно договору №170-07.17/МД на замовленням Сєвєродонецької міської ради.

Підставою для розробки проекту є:

- Рішення сесії міської ради № 711 від 29.09.2016р. «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки»

- завдання на розроблення детального плану території  парку культури та відпочи  нку в районі оз. Паркове м. Сєвєродонецьк.

Мета роботи:

- уточнення положень Генерального плану м.Сєвєродонецька;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови і ладшафтної організації;

- виявлення і уточнення територіальних ресурсів для всіх видів використання території.

Завдання проекту:

- розробити пропозиції щодо розміщення об’єктів торгівельно - розважального призначення, розміщення зон відпочинку, атракціонів, комплексного благоустрою та озеленення території, створення інженерно-транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху;

- пов'язати розміщення проектованих  об’єктів з існуючою забудовою;

- визначення планувальних умов та обмежень згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;

- передбачити комплексний благоустрій території.

Нормативно-правові матеріали, використані в роботі :

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» із змінами - К., 2011 -  2015,

Земельний Кодекс України - К.,-2002,

Закон України  про землеустрій - К.,-2003,

ДБН 360-92**Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

ДБН Б. 1.1 - 14:2012 «Склад та зміст детального плану території»,

ДСП  173 - 96  «Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів».

Вихідні матеріали для проектування:

- Генеральний план м. Сєвєродонецька Луганської області"

- Картографічні основи з існуючими магістральними інженерними мережами.

- Дані Державного земельного кадастру – кадастрові плани.

Графічні матеріали розроблені на топографічній  зйомці М1:2000, що виконана ФОП Яровой Э.В. в 2017р.

1. Загальні відомості про м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецьк — місто обласного значення Луганської області. Заснований в 1934 році у зв'язку з будівництвом азотно-тукового комбінату. У 1951 році отримав статус міста. У 1970 переступив 100-тисячну позначку населення.

До 1950 року тоді ще селище міського типу мало назву Лисхімстрой (Лисичанське хімічне будівництво). Сучасна назва походить від назви річки Сіверський Донець, яку надано місту  27 січня 1950 року.

Місто розташоване в східній частині України на заході Луганської області, на лівому березі річки Сіверський Донець, при впадінні в неї річки Борової.

Відстань до обласного центру м. Луганська по автодорозі 110 км, прямого залізничного сполучення немає. Відстані до великих міст області: до Лисичанська – 4 км, Алчевська – 82 км, Старобєльська – 62 км, Рубіжного – 4 км, Кремінної – 20 км.

Разом з містами Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна місто Сєвєродонецьк утворює Лисичансько-Сєверодонецьку агломерацію з населенням близько 353 тисячі осіб, а підприємства міста разом з підприємствами Лисичанська та Рубіжного створюють Лисичансько-Сєвєродонецький промисловий вузол.

Сєвєродонецьк - один з найважливіших промислових міст Донбасу, центр хімічної промисловості України, один з центрів будівельної, приладобудівної промисловості. В місті працює 32 великих промислових підприємства, виробляється 22,18 % промислової продукції Луганської області.

Провідні підприємства міста:

- хімічної промисловості: ПРАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик», , ПАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» та інші,

- металургійної: Сєвєродонецький хіміко-металургійний завод «СХМЗ»,

- машинобудування і металообробка: СНВО «Імпульс»та інші та інші

- енергетика: Сєвєродонецька ТЕЦ,

- будівельної промисловості : завод ЗБВ, ТОВ Інвестбуд та інші.

Великий транспортний вузол. Через Сєвєродонецьк проходять автошляхи регіонального і місцевого значення, такі як: «Сватово-Сєвєродонецк-Луганськ»(Р-66), «Сєвєродонецьк-Новоайдар»(Т-1306), «Сєвєродонецьк - Бахмут» (Т-1302). В місті знаходиться чотирі транспортні розв'язки. Через річки перекинуті мости: один -  через р. Борова, три - через р.Сіверський Донець, що з'єднують місто з Лисичанськом. В адміністративних межах міста проходить залізнична магістраль Сватово - Попасна,

Територія міста становить 4210 га (42,1 км2), у тому числі 2030 га зайнято під житловою забудовою та 2060 га - під промисловими об'єктами.

Житлова забудова представлена багатоквартирним та садибним житловим фондом. Багатоквартирна житлова забудова різної поверховості розташована в центральній частині міста.

Квартали одноповерхової садибної забудови  знаходяться на півночі, на сході та південному сході від багатоквартирної забудови та в північній частині міста (МР Щедрищево).

Достатньо розвинута мережа установ і підприємств обслуговування, які мають як місцеве, так і позаміське значення.

Розвинута мережа учбових закладів всіх типів від початкових до вищих, науково-дослідних і проектних організацій. Найбільш значимі з них: Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля, Луганський державний університет внутрішніх справ, міжрегіональна Академія управління персоналом, обласне музичне училище, духовне училище, хіміко-механічний технікум, ТОВ «Хімтехнологія», ПРАТ " Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання «Імпульс», філія науково-дослідного інституту хімічного машинобудування, філія державного інституту азотної промисловості та багато інших.

Позаміське значення мають спортивні об’єкти: Льодовий палац спорту, льодовий каток,спорткомплекс «Олімпія», стадіони «Хімік», «Енергетик», «Будівельник», спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко».

Установи та підприємства обслуговування найбільш щільно сконцентровані в центральній частині міста.

Громадський центр міста сформувався на перетині просп. Центрального, бул. Дружби народів і майдану Миру.

Зелені насадження загального користування представлені Центральним Парком культури і відпочинку, скверами Слави і Гоголя, зеленими насадженнями на берегах річок і озер.

Місто має чітке розмежування території на сельбищну і не сельбищну зони. Існуюча вулична мережа вирішена чітко з виділенням основних вулиць з поперечними профілями , характерними для багатоповерхової та малоповерхової забудови.

Головними планувальними осями міста є проспекти Гвардійський, Хіміків, Цен-тральний, Космонавтів.

Проспект Гвардійський — найдовша вулиця Сєвєродонецька. Саме тут почалося зростання міста вгору — з'явилися перші дев'ятиповерхівки.

На Центральному проспекті (до 2015 року Радянський проспект) розташовано багато об’єктів архітектури Сєвєродонецька: Палац Хіміків, міський Палац Культури, будинок міської ради, «Дитячий світ», Льодовий палац, кінотеатр «Сучасник».

На проспекті Гвардійському знаходяться підприємства міста: НВО«Імпульс»,  ПрАТ «Об’єднання «Азот» .

В східній частині міста від автовокзалу до тролейбусного депо проходить шосе Будівельників, що являється частиною об’їзних доріг  Сватово-Луганськ, Сєвєродонецьк – Луганськ..

На перетині головних вулиць міста утворені майдани Миру та Перемоги, де відбуваються святкові заходи, ярмарки, виставки та інші культурні - дозвільні заходи мешканців міста.

Внутрішньоміські пасажирські перевезення здійснюються тролейбусами, автобусами, маршрутними таксі.

Приміське, міжміське, міжнародне автобусне сполучення здійснюється з міського автовокзалу, який є найбільшим в області після АВ «Луганськ» за обсягом пасажироперевозок.

Автовокзал «Сєвєродонецьк» розташований на найбільшій транспортній розв’яз-ці міста - пр. Хіміків, шосе Будівельників – траса Т-1303.

Прямого залізничного сполучення з містом немає.

Найближчі залізничні вокзали знаходяться в Лисичанську (за 4,0 км від міста) і в Рубіжному (за 7,0 км).

В місті є вантажна залізнична станція Предмостова для промислових цілей.

На сьогодні аеропорт м. Сєвєродонецька виконує тільки чартерні рейси.

Місто має досить розвинену мережу інженерного обладнання.

Пам’ятки міста: кафедральний собор, драматичний театр (пам’ятник архітектури 1950-х років),світломузичний фонтан, меморіальний комплекс  «Скорбна мати», меморіальний комплекс на братській могилі радянських воїнів, низка історичних пам’ятників видатним людям храмовий комплекс с-ща Лісна Дача.

Місцями відпочинку для жителів міста є міський парк культури і відпочинку, сквери, рукотворні озера Чисте і Паркове.

2. Характеристика природніх, соціально-економічних                                               та містобудівних умов.

2.1.  Природно-кліматичні умови

Згідно фізико-географічного районування Сєвєродонецьк відноситься до Старо-більської степової області південних відрогів Середньоруської височини, Айдар-ської степової підобласті.

Айдарська фізико-географічна підобласть розташована  на території Луганської адміністративної області, охоплює басейни лівих приток Сіверського Дінця, Червоної, Борової, Айдару і Деркула.

Більше 50% відсотків Айдарської степової підобласті займає Придонецький фізико-географічний район, розташований у середніх частинах басейнів річок Червоної, Борової, Айдару.

В тектонічному відношенні виділений район являє собою північне крило Донецького прогину, що відокремлює Воронезький кристалічний масив від Донецької складчастої області. Територія складена породами кам'яновугільного, крейдового і палео-генового віку, покритими антропогеновыми відкладами — лессами, лессовидними суглинками. В річкових долинах, по крутим правим берегом і глибоким ярам часто оголюється крейда — виходить на денну поверхню.

Орографічно Придонецкий район виділяється як знижені відроги Середньоруської височини, поверхня якої розчленована річковими долинами, ярами і балками. Глибина ерозії досягає 50-200 метрів, густота яружно-балкової мережі — 0,75—1 кілометр на 1 квадратний кілометр.

Рельєф. Для даного фізико-географічного району характерне  чергування вододільної хвилястої місцевості з широкими, выположеними давньотерасовими (доантропогеновыми) місцевостями. Крім того, значні площі займають долинні, заплавні і надзаплавно-терасні (антропогенові) місцевості.

Сєвєродонецьк розташований на рівнинній території  в центрі долини Сіверського Дінця на піщаних дюнах і річкових грунтах. Місцевість в межах міста і біля нього — рівнинна з невеликими підняттями (50-80 м над рівнем моря). Центральна частина  міста піднята над іншою частиною в середньому на 5 м.

Клімат району помірно  континентальний, дуже теплий, в південно-східній частині недостатньо вологий, на решті території — помірно засушливий.

Середні річні температури повітря коливаються від 7,2 до 8 градусів, січня — від -6,4 до -7,2 градуси, липня — від 21,2 до 22,1 градуси. Абсолютний річний максимум температури повітря 40 градусів, абсолютний мінімум -36 градусів.

Осінь і весна прохолодні та вологі.Грозові дощі  проходять в травні.Середня тривалість безморозного періоду—160 днів. Річна кількість опадів — 450 міліметрів, з них 270 міліметрів випадає за період з температурою вище 10 градусів. Переважають вітри  східного напрямку. Середньорічна швидкість вітру – 2,4 м/сек.

Гідрографія.

Річки описуваної території належать до басейну Сіверського Донця, найбільшої річки східної України і найбільш великої притоки Дону.

Сіверський Донець протікає за 3 км на південний захід від міста.

Бере початок на Середньоруській височині у  Бєлгородській області Росії.  Впадає в Дон за 218 км від його гирла. Швидкість течії невелика, в районі м. Лисичанська до 1,41 м/сек.

Ширина русла ріки коливається від 30 до 70 м, іноді сягаючи 100-200 м, а в зоні водосховищ — 4 км. Дно русла переважно піщане, нерівне. Весняна повінь займає близько 2 місяців з лютого по квітень, в цей період вода піднімається на 3 — 8 м з підтопленням приміських територій. Взимку річка замерзає.

У басейні Сіверського Дінця понад 3000 річок, понад тисячі з них безпосередньо впадають в Сіверський Донець.

Північно-західна частина міста омивається річкою Боровою, лівою притокою Сіверського Донця.

Борова протікає по території Сватівського, Старобільського, Кремінського та Попаснянського районів Луганської області, впадає в річку Сіверський Донець північніше м. Сєвєродонецька.

Довжина річки — 86 км, ширина — 10-20 м, глибина — 1-3 м. Долина асимметрична, шириною до 3 км, у пониззі 2 км. Русло звивисте, шириною 2-6,5 м. Є стариці.

Течія річки спокійна, є пороги. Біля Сєвєродонецька підпружена малим водосховищем з дамбою. Гирло річки знаходиться майже в центрі трикутника Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне.

Води річок використовується для зрошення, господарсько-побутового водопостачання, рекреації. На них споруджені невеликі водосховища, багато ставків.

Геологічна система басейну річки Борової: Від верхів'я яру до гирла по лівому схилу чергуються зеленувата глина, серед якої на 1/2 метра від поверхні залягають гнізда листового гіпсу, покритого з поверхні червоною глиною. Зеленуватий пісок — 2 метри. Щільний піщаник (розробляється місцевими жителями). Крейда (біля гирла яру) 8 метрів.

Пойма річок Борова і Сіверський Донець представлена  верхньо - четвертинними алювіальними відкладеннями.  Алювілальні піски залягають безпосередньо на крейдяних породах.

Рослинність. Рослинній покрив відноситься до різнотравно-типчаково-ковилової степу. Ліси зустрічаються  на річкових  долинах, балках і ярах.

Навколо Сєвєродонецька зростають заплавні ліси на алювіальних грунтах, порізаних багаточисленими старицями Сіверського Дінця (озера Клешня, Свинарне (Кривеньке), Зимовне, Піщане, Туба, Боброво та ін).

2.2. Соціально-економічні умови

Згідно генерального плану  міста територія існуючого парку культури та відпочинку по вул. Сметаніна та прибережні території озера Паркове відносяться до земель ландшафтно-рекреаційного призначення.

На сьогоднішній день  ландшафтно-рекреаційні можливості території парку культури та відпочинку використовуються не повністю.

Розробка даної містобудівної документації викликана потребою  формування в межах передбачених детальним планом територій ландшафтно-рекреаційної зони  з об’єктами культури та дозвілля, з якісним благоустроєм, що дасть можливість повністю використати ресурсний потенціал існуючого парку культури та відпочинку та прибережних територій озера Паркове.

Згідно з рішенням сесії Сєвєродонецької міської міськради необхідно розширити функціональні можливості парку, структурувати спортивно-оздоровчу функцію,  передбачити розміщення зон відпочинку, атракціонів, комплексного благоустрою та озеленення території, створення інженерно-транспортної інфраструктури, організації транспортного і пішохідного руху,

2.3. Містобудівні умови

Детальний план розробляється на територію парку культури і відпочинку в районі  оз. Паркове, що знаходиться  в північній частині м. Сєвєродонецька, на північ від  мікрорайонів багатоквартирної забудови.

Найближче містобудівне оточення:

- на півночі – вільна від забудови територія, зелена зона,

- на  північному  сході, сході  та південному заході -   територія громадської забудови – ділянки міських лікарень, спортивного комплексу «Хімік»;

- на заході –  житлова територія, представлена кварталами  садибної забудови в межах вулиць Зелена, Юності, Мірошниченка,

-на півдні  - багатоповерхова  житлова забудова, яка насичена об’єктами   пов-сякденного, періодичного  та епізодичного користування.

Так, на перетині  Центрального проспекту і бульвару Дружби Народів розташований  головний майдан міста - майдан Миру  з об’єктами позаміського значення – будівлею міської ради, будинком  культури «Хімік».

Власне  територія проектування  - парк культури і відпочинку і прибережні території оз. Паркове обмежена:

- з півночі –  межею міста та ділянкою об’їзної автодороги, яка від  автовокзалу до троллейбусного депо має назву  Шосе Будівельників,

- з північного сходу -  територією майнового комплексу багатопрофільної міської лікарні,

- зі сходу – територією спортивного комплексу «Хімік»;

- з півдня – міською магістраллю вул. Сметаніна, яка  примикає до вул. Єгорова, по якій  здійснюється в’їзд в місто з північного сходу.

- з південного заходу - територією міської лікарні,

- з заходу – вул. Зеленою і ділянкою зеленого господарства.

Ділянка проектування представляє інтерес з містобудівної точки зору. Розміщення об'єктів на міській магістралі висуває підвищені вимоги до формування архітектурно-художнього вигляду даної території.

Ділянка має зручний транспортний зв'язок з житловими районами міста (поруч зупинка міського транспорту), має можливість  інженерного  забезпечення  за рахунок підключення до існуючих мереж, які проходять на суміжних територіях.

3. Оцінка існуючої ситуації.

Територія проектування має форму неправильного багатокутника, витягнутого з півночі на південь.

Рельєф місцевості – хвиляста рівнина, з загальним нахилом поверхні на південь. Різниця висот між північною і південною частинами складає  3-4 м.  Найбільш високі абсолютні позначки поверхні спостерігаються в східній частині парку - 69,55 м і на південно-західному  узбережжі озера  - 69,56 м.

Функціональне зонування парку і його організація відбувалися згідно проекту парку, розробленого в 1972 році.

Головний  вхід в парк  здійснюється з південної сторони ділянки, з вул. Сметаніна.  Мають місце другорядні  входи в парк: один  - з  вул. Зеленої, другий – зі сторони господарської зони в східній частині парку.

Сучасна забудова представлена залишками фундаменту будівлі колишнього кінотеатру, розташованого на центральній алеї.

В північній частині алеї – зона атракціонів. В східній частині парку – на місці колишнього  танцювального майданчика  знаходиться приватне підприємство.

На сьогоднішній день ландшафтно-рекреаційні функції парку не реалізуються.

За роки, що минули з моменту будівництва парку, територія парку занепала, прийшла в непридатність і потребує оновлення та реконструкції.

Будівлі і споруди знаходяться в  незадовільному стані..

Покриття  доріжок зруйноване.

В північній частині в межі детального плану входить  оз. Паркове з прибережною смугою  і територія, що сягає на північ від озера до об’їзної автодороги.

На південному березі озера є діюче кафе павільйонного типу, що збудоване на місці човнової станції .

Озеро використовується жителями міста для відпочинку. Пляж організовано на південно-східному та північному узбережжі озера (невелика площа)  на пологому рельєфі, але він не облаштований.

Будь-які враховані пам'ятники історії і культури, археологічні об'єкти в межах території проектування відсутні.

Рослинність на території існуючого парку представлена  широколистими  і дрібнолистими породами  дерев такими як: клен, тополя , верба, береза і  хвойними породами – в північній частині території проектування, а також зарослями молодняка,  що стихійно розрослися.  Більша частина зелених насаджень вимагає оновлення частина насаджень -  санації.

Благоустрій (алеї, пішохідні доріжки, майданчики для відпочинку, мощення, малі архітектурні форми)  непридатні до нормальної експлуатації, потребує не тільки заміни, але і приведення у відповідність до сучасних архітектурно-планувальних вимог, в тому числі і до сучасної нормативно- законодавчої бази містобудування.

Характеристика інженерного забезпечення, транспорту, благоустрою, планувальних обмежень

Інженерне забезпечення здійснюється від існуючих мереж водопроводу та каналізації, що проходять на прилеглій території – по вул. Сметаніна,   та від існуючої мережі водопроводу - вздовж об’їзної автодороги на півночі парку в районі оз. Паркове.

Аналіз існуючої містобудівної ситуації виявив в межах території проектування наступні планувальні обмеження:

- прибережна захисна смуга навколо озера– 50 м. Установлений розмір прибережної смуги приймається згідно Водного кодексу для водойм, площею більше 3,0га; Площа озера - 3,88 га,

- резервно-технологічна смуга об’їзної автодороги  -20  м з північної сторони;

- північно  - західна частина території потрапляє  в II пояс санітарної охорони (2-х км)  від  Щедрищівського водозабору, що знаходиться за межами детального плану території.

-охоронні зони підземних інженерних комунікацій:

мережі водопостачання -  10м;

мережі  самопливної каналізації –  3м;

напірної каналізації –  5м;

-проектовані червоні лінії вулиць.

У прибережній захисній смузі забороняється садівництво, городництво, будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; влаштування звалищ сміття. Об’єкти, що перебувають у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим.

В межах населених пунктів органами місцевого самоврядування виділяються і обладнуються пляжні зони для безперешкодного і безоплатного користування.

Стан навколишнього середовища

В межах розглядуваної території та на прилеглих територіях відсутні об'єкти що забруднюють повітря, ґрунт та водні об'єкти.

В даний час стан довкілля району проектування можна оцінити як задовільний

4.Основні принципи планувально-просторової                                                                      організації території.

Згідно генерального плану розглядувана територія є складовою частиною ландшафтно-рекреаційної зони міста і розміщення в ній парку культури та відпочинку за функціональним  використанням не суперечить  діючому законодавству.

В даний час парк виконує в основному рекреаційну функцію і функцію підхода до озера і існуючого пляжу.

Концепція відродження Парку культури і відпочинку спрямована на:

- розширення функціональних можливостей парку, збереження рекреаційної функцію, поглиблення  природоохоронної і привнесення ландшафтно-утворюючої функції,

- залучення аудиторії різних вікових груп і інтересів, щоб кожний відвідувач зміг знайти заняття для себе,

- створення вузлових центрів активності, зон.

Найбільш доцільно створити багатофункціональний парк, який дозволить організувати активний і пасивний відпочинок різних груп населення. Для створення зон відпочинку різних груп населення необхідно передбачити функціональне зонування парку.

В основу архітектурно-планувального зонування території та об'ємно-просторо-вого рішення забудови  покладено принцип ув'язування головних композиційних і планувальних осей, природних факторів, охоронних зон, зони регулювання забудови в ув'язці із загальною концепцією генплану Сєвєродонецька.

За функціональною ознакою територія проектування ділиться на зони: головного входу, зону проведення розважальних заходів, атракціонів, дитячу, спортивну, зону екстремальних ігор і спорту, тихого відпочинку, торговельну і зону барбекю, пляжну, адміністративну.

Зона головного  входу зберігається з вул. Сметаніна, що в південній частині парку. Розташування головного входу відповідає напрямку найбільшого потоку відвідувачів. Головний вхід  планується зробити більш нарядним і архітектурно-привабливим. Облаштування  зони головного входу передбачає розміщення  малих архітектурних форм, скульптурних композицій, газонів, квітників.

Крім існуючих допоміжних входів передбачається організація нових входів (в’їздів), зручно зв’язаних з прилеглими  територіями і окремими відділами (зонами) самого парку:

- вхід і господарський в’їзд з вул. Зеленої - в західній частині парку,

- в’їзд в зону екстремальних ігор і спорту з об’їзної автодороги - в північній частині.

Головний пішохідний напрямок починається від зони головного входу, перетинає територію парку з півдня на північ і закінчується на набережній озера  оглядовим майданчиком з торгівельною точкою. Це головна паркова алея з майданчиками відпочинку.

Зона проведення розважальних заходів. Знаходиться північніше від зони головного входу, на території колишнього кінотеатру .

Зона призначена  для проведення масових заходів: свят, гулянь та інших публічних заходів, складена з 2-х основних елементів: відкритої літньої естради на  300 місць, майданчику для відпочинку з альтанкою та фонтаном.

Відкрита літня естрада складається з мощеного майданчика під відкритим небом і сцени, призначеної для оркестру. У глибині зони розташований майданчик для відвідувачів, які бажають відпочити від міського середовища.  Для цього передбачені альтанка, лавки.

Благоустрій зони розраховується на високу щільність відвідування.

Для композиції зони масових заходів властиві великі масштаби, зелені насад-ження створюють у вигляді рядових посадок дерев і кущів (часто штучно сформованих), газонних і квіткових партерів.

Зона атракціонів розташована в центральній частині парку, на місці існуючої зони.  Передбачена її  реконструкція.

## Призначення зони – розміщення атракціонів і інших видів розваг на одній території для дорослих, підлітків і дітей. Розрізняють атракціони екстремальні (не допускаються діти до 14 років): катальні гірки, качелі, катапульта і інші, сімейні для дорослих і дітей: колесо огляду, автодром, карусель і т. д. і дитячі  - для дітей до 14 років: гідродром, надувні гірки, лабіринти і т. д.

## Ділянки атракціонів слід ізолювати насадженнями від парадних ділянок парку.

## В східній частині парку  на межі зони атракціонів і адміністративної зони передбачається скульптурний акцент.

Зона ігор та спорту розташована в південно -  східній частині парку, на схід від зони проведення розважальних заходів. Це обумовлено рельєфом, так як тут він відносно рівний. На ній заплановані ігровий павільйон і площинні спортивні споруди – майданчики для вуличних тренажерів, для гри в настільний теніс, передбачаються лавки для глядачів. В зоні заплановано розміщення ролледрому і доріжки.для велосипедистів. Велосипедний  маршрут, протяжністю 1,2 км,  прокладується в східній і північній частині території проектування .

Для любителів  більш активного відпочинку в північній  частині розглядуваної території заплановано розміщення скейтдрома, майданчика для пейнтбола, мотузкового парку на деревах або опорах. Це зона екстремальних ігор і спорту.

Мотузковий  парк –це  група перешкод, розташованих над землею, в основному закріплених на деревах, колонах і об’єднаних в маршрути , які мають різну складність і вигляд. Учасники проходять інструктаж по техніці безпеки. Безпека учасників забезпечується  також за рахунок спеціального спорядження та шлему.

Мотузковий (канатний парк) влаштовано для активного відпочинку на  канатних доріжках. Канатні доріжки складаються з кількох рівнів, опірних систем та, за необхідністю, систем страховки та безпеки. Безпека забезпечується альпіністською страховкою.  Доступ до канатного парку, на відміну від інших ігрових майданчиків, повинен бути обмежений і під наглядом.

Скейтдром - спеціальний майданчик для катання на скейтбордах, велосипедах та роликових ковзанах, облаштований спеціальними спорудами для їзди та виконання різних елементів.

Західну частину зони екстремальних ігор займає майданчик для гри в пейнтбол. Це екстремальна гра  на обмеженому просторі, коли учасники стріляють із спеціальної пневматичної зброї желатиновими кульками з фарбою.

Майданчик  спеціально облаштований, по периметру повинен закриватися сітками висотою 3-5 м. Дерева, що ростуть на майданчику, можуть служити  природними перепонами і укриттям, але можна встановлювати і штучні перепони і укриття.

Для обслуговування зони екстремальних ігор передбачена  побутова будівля  для відвідувачів зони ( прокат інвентаря, роздягальня ).

З зоні також передбачений майданчик для авіамоделювання.

Дитяча  зона  організована відособлено від зон масових заходів, на захід від головної алеї, без транзитного руху відвідувачів. Включає ігрові майданчики для кожної вікової групи і окремі павільйони. Майданчики повинні бути різноманітними по контуру і по оформленню. В озелененні повинні переважати відкриті галявини, бажані різноманітні квітучі чагарники і дерева, розташовані вільними групами, цікаві "природні» водойми.

Передбачається розміщення  майданчиків  для відпочинку батьків.

В північній частині дитячої зони пропонується розміщення сезонних дитячих майданчиків, які в зимову пору року трансформуються в льодовий каток..

Зона тихого відпочинку  орієнтована скоріше для людей похилого віку. Запланована в південно-західній частині парку,  вдалині від місць масового відвідування.

Рельєф в зоні слабохвилястий з загальним ухилом на південь. Посередині зони прокладена прогулянкова алея з майданчиками для відпочинку, облаштованими лавками для відпочинку людей  під час прогулянки. Вздовж прогулянкової алеї формуються живописні ландшафти з квітниками, газонами.

Торговельна  зона  - торгові павільйони, кафе, закусочні і зона барбекю  - майданчики для барбекю з альтанками і павільйонами для обслуговування  доцільно розмістити в місцях масового скупчення відвідувачів, а сама поблизу зони відпочинку на березі озера Паркового. Ізольовано від парадних ділянок парку біля західної огорожі передбачається розмістити туалет.

В торговельну зону запланований окремий вхід і господарський в’їзд  з вул. Зеленої.

Пляжна зона – організована в прибережній смузі озера з північно-східної та східної сторони. В зоні передбачене розміщення медичного і рятувального пунктів, човнової станції, пункту прокату  пляжного інвентаря , майданчика для пляжного волейболу, басейну для дітей, навісів від сонця, пляжних парасольок, роздягальні, туалет.

На північному березі озера запропоновано розмістити протипожежний пірс, на західному – пірс для риболовлі.

Адміністративна зона  сформувалася в східній частині парку, ізольована від найбільш відвідуваних його ділянок.  Вона має окремий вхід і транспортний в’їзд з прилеглого проїзду між територіями  парку і  міської лікарні. На території зони  розташовані: адміністративна будівля для адміністрації і робітників парку,  автостоянка, сміттєзбірник.

Планувальна структура кожної з функціональних  зон має  свої специфічні особливості, потребує різноманітно організованого природного середовища.

Загальна площа функціональних зон парку в межах детального плану території розподіляється наступним чином:

- зона головного входу – 1,25 га –

- зона проведення розважальних заходів – 1,00 га

- зона атракціонів – 3,20 га

- дитяча зона – 1,15 га,

- зона тихого відпочинку – 4,50 га,

- торговельна зона і зона барбекю – 2,40 га,

- адміністративна зона – 1,53,

- зона екстремальних ігор та спорту – 8,10

- зона ігор та спорту – 8,10 га

- пляжна зона – 2,67га,

- водне дзеркало – 3,88 га,

- прибережна зелена територія – 2,40 га.

Всі зони ув’язані між собою плануванням алей і доріжок.  Цей зв'язок підкреслюється рослинністю.

Планувальним рішенням визначені наступні параметри будівель:

- відкрита  літня естрада на  300 місць,

- ігровий павільйон на 20 відвідувачів,

- кафе на 50 посадочних місць,

-	торгові павільйони на 30 місць в торговельній зоні,

-   павільйон для  обслуговування площадок барбекю,

-  побутова будівля для зони екстремальних ігор,

- будівля адміністрації парку  на 20 робітників,

- човнова станція,

- пункт прокату пляжного інвентаря,

- медичний пункт,

- громадська вбиральня, туалети

Композиційне рішення парку передбачає  органічне включення  в утворений ансамбль існуючих зелених насаджень з максимальним збереженням ділянок мальовничого рельєфу  і використанням  їх декоративних якостей.

За допомогою насаджень утворені затінені і відкриті майданчики, а також алеї для прогулянок та  короткочасного відпочинку. В квітковому оформленні  передбачене тривале і безперервне цвітіння, з включенням у асортимент багаторічних рослин.

Передбачається часткова реконструкція існуючої малоцінної рослинності і додаткове озеленення для посилення її водоохоронних властивостей

При вирішенні планувальної організації парку максимально  використовуються природні і планувальні переваги території, а також можливості ліквідувати відповідні недоліки. Коливання рельєфу дозволяють утворити різноманітні пейзажі.

Одним з суттєвих природних факторів  є озеро.  Водоймище урізноманітнює пейзаж. У формуванні паркової композиції має місце перспектива  на березі озера,

Система озеленення в межах проектованої території має такі основні відмінності:

• облаштування узбережжя озера  в зоні охоронюваного ландшафту з можливістю використання її для рекреаційних цілей жителями міста та гостями;

• формування паркових насаджень і мальовничого ландшафту;

• формування зони екстремальних ігор і спорту загальноміського значення;

- створення зручних озеленених пішохідних зв'язків між різними функціональними зонами  району проектування;

Одним з найважливіших елементів архітектури  і невід'ємною частиною будь-якої  добре спланованої ділянки  є доріжки.

Крім виконання своєї головної функції – забезпечення зручного проходу – вони зорово окреслюють функціональні зони ділянки: квітники, зони відпочинку, господарські будівлі.

В залежності від функції є головні доріжки і алеї, якими розподіляються основні потоки відвідувачів об’єкту. Другорядні доріжки, алеї  передбачені для з’єднання різних значимих вузлів.

Покриття  доріжок на території парку повинно бути  декоративним , твердим, збірно-плиточним. Для доріжок парку покриття здійснюється бетонними  тротуарними виробами (ФЕМи).

На основних пішохідних  доріжках і алеях,  в разі потреби, необхідно передбачити  пандуси для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

Одним з найпоширеніших елементів в парковому дизайні є лавки. Прийнято їх розташовувати вздовж алей, в тіні дерев, поблизу фонтанів, які, до речі, є головною прикрасою паркової зони.

Загальна площа території в межах детального плану складає 33,30 га, з них: водне зеркало озера Паркове – 3,88 га, власне територія парку – 29,42 га.

Допустима  кількість одночасних  відвідувачів парку прийнята  згідно з укрупненими показниками ДБН 360-92** - 100 чол./ га  і складає орієнтовно 3,0 тис. чол.

Загальна потреба в автостоянках на території парку згідно ДБН 360-92** (табл. 7.6) розрахована на  граничну кількість відвідувачів  виходячи з розрахункової норми 5-7 машино-місць на 100 відвідувачів  і складає 150 машино-місць

Проектом прийняте розміщення 3 автостоянок на 170 машино-місць,  з них: 10 машино-місць – для груп населення з обмеженими можливостями у тому числі:

- в східній частині парку, в адміністративній зоні  запроектована автостоянка на 120 машино-місць, у т.ч. для осіб з обмеженими можливостями – 5 машино-місць

- в північній частині  парку - автостоянка на 20 машино-місць,

- в безпосередній близькості  від головного входу на території спортивного комплексу «Хімік», вздовж вул. Сметаніна – автостоянка на 30 машино-місць.

Організація дорожнього руху на прилеглих до парку територіях  передбачає регулювання автотранспортного і пішохідного руху за допомогою нанесення дорожньої розмітки на проїжджу частину.

Функціональне зонування території

По функціональному зонуванню територія  в межах детального плану (33,30 га)  розподіляється таким чином:

- площа будівель та споруд                                                    - 0,5 га – 1,5%

- площа майданчиків (дитячих, спортивних, атракціонів) - 2,66 га – 8,0 %

- озеро Паркове                                                                       -3,88 га – 11,7%

- пляжна зона                                                                           -2,67 га – 8,0%

- алеї, доріжки, проїзди,                                                          -2,00 га – 6,0%

- автостоянки                                                                           - 1,33 га – 4,0%

- зелені насадження                                                                -20,26 га   -.60,8%

5. Інженерне забезпечення

Загальні дані

Інженерне забезпечення території парку детально буде  розроблено в складі робочої документації на базі рішень даного проекту.

Треба передбачити електроосвітлення території парку, електропостачання будівель і споруд на території парку, водопровід для  питних, гігієнічних та протипожежних потреб, поливання рослин, доріг та майданчиків, а також для фонтанів, зливову каналізацію для відведення зливових вод з території парку. Для будівлі громадського харчування передбачити злив стоків  у мережі каналізації через жиро уловлювачі. Проектовані мережі каналізації підключити в існуючу мережу.

Інженерне забезпечення території передбачається за рахунок підключення до існуючих мереж міста, які проходять на суміжних територіях парку.

На стадії розробки проектної документації будуть визначені точки підключення до існуючих мереж на підставі технічних умов, виданими відповідними службами та конкретних технічних параметрів згідно розрахунку.

Поливанням рослинних композиції, газонів та інших зелених насаджень займається існуюче підприємство зеленого господарства.

Приготування їжі в кафе та інших об'єктах громадського харчування, здійснюється за рахунок електроплит. Опалення адміністративних і громадських будівель на території парку приймається  від електрокотлів або електроконвекторів. Згідно цього газопостачання та теплопостачання у даному проекті не розробляється.

Водопостачання

Для проектованих будівель парку передбачається водопостачання від існуючих мереж водопроводу, що проходять по вул. Сметаніна та на півночі парку в районі        оз. Паркове.

Водопостачання   проектованої забудови детально буде вирішуватися згідно до технічних вимог  наданих відповідною службою при розробці робочого проекту.

Водопровідну мережу укладати з  сталевих  або поліетиленових труб.

Норми водоспоживання на господарсько-питні потреби та пожежогасіння  прийняті згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди» та ДБН В.2.5-64 2012 – «Внутрішній водопровід та каналізація».

Розрахункові витрати води:

| №пп | Найменування споживачів | Од. ви-міру | Кількість | Норма витрати,л/добу | Витрата, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Адміністративно-громад-ські будівлі (торгові павільйони, пункти прокату та адміністрація парку) | чол. | 55 | 15 | 0,83 |
| 2 | Кафе на 50 посадочних місць | 1 страва | 50 | 12 | 0,6 |
| 3 | Відкрита літня естрада (для глядачів) | місць | 300 | 3 | 0,9 |
|  | Разом: |  |  |  | 2,33 |
| 6 | Всього з урахуванням 10% на невраховані потреби |  |  |  | 2,56 |

Витрата води на внутрішнє пожежогасіння для адміністративних будівель приймається з розрахунку 1-го пожежного струменя продуктивністю 2,5 л/сек кожний.

Тривалість гасіння пожежі приймається – 1 година.

Необхідні витрати води на пожежогасіння при розрахунку на одну годину,       ((2,5/1000)*3600)*1=9,0 м3/годину.

Пожежогасіння буде забезпечено через пожежні гідранти, що встановлюються на кільцевій мережі водопроводу.

Загальна витрата води з урахуванням пожежогасіння – 11,56 м3.

Каналізація

Відведення стоків від проектованих будівель парку здійснюється напірними і безнапірними трубопроводами господарсько-побутової каналізації. Проектовані трубопроводи підключаються до існуючої мережі безнапірної каналізації, що проходить по вулиці Сметаніна.

Через складність рельєфу парку, безнапірний трубопровід каналізації надходить до насосної станції і по напірному трубопроводу йде в існуючу мережу безнапірної каналізації з встановленням колодязя-гасителя для гасіння напору потоку.

Для будівлі обслуговування зони екстремальних ігор, згідно того що поблизу немає централізованої каналізації, запропоновується установка локальних очисних споруд для відведення господарсько-побутових стоків.

Самопливні каналізаційні труби укладаються з полімерних матеріалів.

Питання відведення каналізації від проектованої забудови детально буде вирішуватися згідно до технічних вимог  наданих відповідною службою при розробці робочого проекту.

Розрахункові норми водовідведення прийнято рівним нормам водоспоживання на господарсько-питні потреби у відповідності з ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди».

Розрахункові витрати стічних вод:

| №пп | Найменування споживачів | Од. ви-міру | Кількість | Норма витрати,л/добу | Витрата, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Адміністратівно- громад-ські будівлі (торгові павільйони, пункти прокату та адміністрація парку | чол. | 55 | 15 | 0,83 |
| 2 | Кафе на 50 посадочних місць | 1 стра-ва | 50 | 12 | 0,6 |
| 3 | Відкрита літня естрада (для глядачів) | місць | 300 | 3 | 0,9 |
|  | Разом: |  |  |  | 2,33 |
| 6 | Всього з урахуванням 10% на невраховані потреби |  |  |  | 2,56 |

Газопостачання

На даний момент газопостачання проектованих будівель парку не розробляється, але при вирішенні провести газ можна підключитися від існуючого газопроводу середнього тиску, який проходить поблизу території парку. Детально це питання буде вирішуватися на стадії робочого проекту.

Приготування їжі в кафе та інших об'єктах громадського харчування, здійснюється за рахунок електроплит.

Теплопостачання

Теплопостачання адміністративних і громадських будівель на території парку приймається  від електрокотлів або електроконвекторів.

При вирішенні проведення газу, розглядається можливість підключення газового обладнання.

Електропостачання

Електропостачання існуючої частини проектованої території здійснюється  від двох ТП розташованих на вулиці Курчатова.

Розрахунок необхідної потужності трансформаторних підстанцій для потреб електропостачання проектованої забудови і достатності  потужності існуючих ТП буде розроблено у робочому проекті.

6.  Інженерна підготовка території.

# Інженерна підготовка території являє собою комплекс заходів щодо забезпечення придатності території для містобудівного використання та створення санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов проживання і включає в себе наступні інженерно-технічні заходи:

# • раціональна організація вертикального планування території;

# • захист території від затоплення;

# • захист окремих ділянок території від підтоплення;

# • організація системи відведення та очищення поверхневого стоку.

# • заходи з розчищення балок та водних об’єктів

# • заходи боротьби з яроутворення.

# Заходи з інженерної підготовки території поділяються на загальні – вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод і спеціальні – інженерний захист від затоплення паводковими і підтоплення ґрунтовими водами.

# Вертикальне планування території виконується для забезпечення відводу поверхневих вод, організації руху транспорту і пішоходів, забезпечення умов для прокладання інженерних мереж, благоустрою та озеленення.

# Організація поверхневого стоку у парку вирішена шляхом використання водостічних ліній закритого та відкритого  типу.

# Так як територія центральної частини парку має пониження рельєфу то для  відводу поверхневого стоку проектом передбачено влаштування самопливної закритої дощової каналізації    із скиданням в  міську мережу зливової каналізації, яка запроектована по вулиці Сметаніна.

# При виконанні робіт з вертикального планування території слід враховувати, що зрізка грунтово-рослинного шару та планування окремих ділянок місцевості, незалежно від місця проведення робіт, знижує опірність ґрунтів до вивітрювання і ерозійному впливу. Тому проектні позначки території слід призначати виходячи з умов максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих деревних насаджень, відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають можливість ерозії грунту, мінімального обсягу земляних робіт.

# На стадії робочого проектування необхідно звернути особливу увагу на те, щоб вертикальне планування території сприяла прискоренню стоку поверхневих вод з метою скидання їх в систему зливової каналізації і відведення за межі території. На ділянках проїзної частини з мінімальними ухилами для потрапляння зливових вод в дощоприймачі необхідно виконувати пилкоподібний лоток. Всі тимчасові дороги і проїзди повинні влаштовуватися з кюветами.

# При вертикальної плануванні необхідно раціонально поєднувати асфальтове покриття з ділянками зелених насаджень для збереження достатньої площі випарювальної поверхні.

# Для пропуску поверхневих вод під дорогами  необхідно передбачати влаштування залізобетонних водопропускних труб і лотків.

# Даним проектом також передбачається  розчистка берегової смуги та благоустрій  водоохоронної зони від озера.

# Для попередження овражной ерозії ефективні агротехнічні прийоми (оранка і наступні обробки грунту поперек схилів, переривчасте борознування, щілювання, смугове розміщення культур, створення поперек схилів смуг-буферів з багаторічних трав, посадку водо поглинаючих лісових смуг по горизонталях схилових земель, а також зарівнювання вимоїн та ін), які усувають або зменшують поверхневий стік і сприяють затриманню вологи на полях.

# Для запобігання росту ярів на розглянутій території необхідні наступні заходи.

# •засіяти схили ярів дерновиднообразующей травосмесью; в траво-суміш повинні бути включені щільно-кущові злаки (костриця лучна), кореневищні рослини (тонконіг лучний, пирій) та бобові види (люцерна, буркун, конюшина); виконати посадку деревно-чагарникових насаджень у зонах яроутворення;

# •провести закріплення ложа в місцях утворення ярів простими способами з улаштуванням донних споруд фашинного типу;

# •при необхідності провести терасування схилів ярів, але слід враховувати можливе при цьому зменшення коефіцієнта стійкості подрезанного схилу;

# •заборонити поблизу ярів вирубку дерев та розорювання земель.

7.Містобудівні заходи щодо поліпшення стану                                              навколишнього середовища

Проектовані на території в межах детального плану  будівлі і споруди при дотриманні умов екологічної безпеки, правил технічної експлуатації обладнання не є джерелом забруднення водного і повітряного середовища.

Проектом передбачено ряд заходів щодо збереження, охорони і поліпшення навколишнього середовища в межах проектованої ділянки і прилеглих територій:

- благоустрій і озеленення парку;

- влаштування місць збору побутових відходів з території парку,

- своєчасний збір і вивезення побутового сміття;

- широка зелена захисна смуга уздовж об’їзної автодороги;

- організація поверхневого стоку дощових і талих вод;

Заходи щодо захисту водних об'єктів передбачені відповідно до вимог Водного законодавства і санітарних норм і включають:

-організацію поверхневого стоку дощової і талої води;

- благоустрій і озеленення території охоронної зони навколо оз. Паркового;

- дотримання  ширини санітарно-захисної смуги водоводів в межах проектованої території  (10 метрів)

Заходи щодо захисту грунтів включають:

- благоустрій та озеленення територій на всіх ділянках;

- обладнання місць збирання побутових відходів;

- централізоване каналізування ділянок нової громадської забудови .

В робочому проекті повинно бути передбачене влаштування протипожежних резервуарів для води.

Будівництво і експлуатація будівель і споруд   не спричиняє техногенного впливу на довкілля.

Таким чином, комплексні заходи дозволять зберегти сприятливу екологічну ситуацію проектованої території і після здійснення будівництва нових будівель і споруд і реконструкції існуючих на території парку культури і відпочинку.

7.Заходи щодо реалізації детального плану території

Виконавчі органи повинні керуватися детальним планом під час:

- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, проведення реконструкції, капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій;

- вирішення питань надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування;

- розроблення та затвердження місцевих містобудівних програм і програми соціально - економічного розвитку;

- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно - територіальних одиниць;

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, що передбачені для містобудівних потреб.

Організаційне забезпечення реалізації детального плану повинен здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої виконавчої влади, основною функцією якого є контроль за виконанням рішень детального плану.

8. Основні техніко-економічні показники детального плану території

Межами детального плану охоплена територія   33,30 га.

В таблиці нижче приведені  техніко-економічні показники проекту:

| №№ п/п | Найменування показників | Од. вимір. | Показники по проекту | % від всієї території |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Площа в межах детального плану, всього | га | 33,30 | 100,0 |
|  | в тому числі: |  |  |  |
| - | під будівлями та спорудами | га | 0,5 | 1,5 |
| - | площа майданчиків (дитячих, спортивних,атракціонів) | га | 2,66 | 8,0 |
| - | алеї, доріжки, проїзди | га | 2,0 | 6,0 |
| - | автостоянки | га | 1,33 | 4,0 |
| - | водне дзеркало озера | га | 3,88 | 11,7 |
| - | пляжна зона | га | 2,67 | 8,0 |
| - | зелені насадження | га | 20,26 | 60,8 |
| 2 | Допустима кількість одночасних відвідувачів парку | тис. чол.. | 3,0 |  |
| 3 | Основні будівлі та споруди |  |  |  |
| - | відкрита літня естрада | місць | 300 |  |
| - | Ігровий павільйон | відв. | 20 |  |
| - | кафе | місць | 50 |  |
| - | торгові павільйони | місць | 30 |  |
| - | адміністративна будівля | об. | 1 |  |
| - | човнова станція | об. | 1 |  |
| - | медичний пункт | об. | 1 |  |
| - | пункт прокату пляжного інвентаря | об. | 1 |  |
| - | побутова будівля для зони екстремальних ігор | об. | 1 |  |
| 3 | Місткість автостоянок в межах ділянки парку | маш-місць. | 170 |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |
| - | для маломобільних груп населення | маш-місць. | 10 |  |
| 4 | Інженерне обладнання |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Водопоспоживання, всього | тис.м3/ добу | 0,0115 |  |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Сумарний обєм стічних вод | тис.м3/ добу | 0,0026 |  |
| 5 | Інженерна підготовка та благоустрій |  |  |  |
|  | Розчистка берегової лінії озера | М2 | 6000 |  |
|  | Влаштування закритої самопливної каналі-зації | М | 580 |  |

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ

забудови земельної ділянки

Луганська область  м. Сєвєродонецьк, парк культури і відпочинку в районі оз. Паркове                                             (адреса або місце розташування земельної ділянки)

1. Вид об’єкта містобудування  -     парк культури і відпочинку

2. Площа земельної ділянки   - 33,30га

3. Граничний відсоток забудови земельної ділянки  -  1,5 %

4. Гранична щільність забудови земельної ділянки -

5. Гранична висота будівлі/споруди – адміністративної будівлі   – 2 поверхи, висотою  5 м, кафе, торгових павільйонів -  1 поверх .

6.Мінімальні відступи будівлі/споруди від меж земельної ділянки, метрів: -

7. Мінімальні відступи будівлі/споруди від червоних ліній    вул. Сметаніна –10 метрів

8. Мінімальні відступи будівлі/споруди від суміжних будівель/споруд -

9. Інші планувальні обмеження_

- в північній частині території проектування знаходиться об’їзна автодорога з резервно-технологічною смугою 20 м,

- відстань від фундаментів споруд до інженерних мереж  водопроводу - 5м, самопливної каналізації – 3м. (ДБН 360-92**, дод. 8.1);

- відстань від дороги до інженерних мереж  водопроводу - 2м, самопливної каналізації – 1,5м. (ДБН 360-92**, дод. 8.1.

10. Вимоги до організації під’їздів до будівлі/споруди, пішохідних переходів, місць паркування транспортних засобів:

-  в’їзд на територію парку з існуючого проїзду в східній частині,

- в’їзд з вул. Зеленої – для обслуговування господарсько-торговельної зони,

- під’їзд на автопарковку – з вул. Сметаніна,

- в’їзд та паркування – з об’їзної автодороги.

11. Вимоги до орієнтації в’їздів (входів), вантажопотоків, місць паркування тощо – для об’єктів масового відвідування відносно елементів планувальної структури –

12. Особливі умови (за наявності відповідних рішень органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади – з посиланням на дату і номер документа) щодо:

благоустрою та озеленення земельної ділянки__передбачити повний благоустрій і озеленення території;

малих архітектурних форм   особливих умов немає;

елементів зовнішньої реклами  особливих умов немає;

використання підземного простору, підвалу, цокольного поверху, першого поверху особливих умов немає;

розташування та використання вбудовано-прибудованих приміщень  особливих умов немає;

опорядження будівлі/споруди (колір та матеріал фасаду тощо) особливих умов немає;

можливості зміни функціонального призначення об’єкта: відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта, умови зміни його окремих елементів чи об’ємно-просторового рішення в цілому – при намірі провести реконструкцію, реставрацію, розширення, технічне переоснащення об’єктів призначення, капітальний ремонт будівлі/споруди  зберегти розміщення об’єктів та зон парку в існуючій структурі парку ;

13. Вимоги до територій, будівель, споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкта містобудування в разі реалізації наміру забудови  об‘єкт проектування не здійснює впливу на прилеглі території;

14. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, необхідності розроблення та проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів (забезпечення тривалості інсоляції, природної освітленості, можливість організації зони санітарної охорони джерел водопостачання, санітарно-захисної зони підприємств, зони обмеження радіоелектронних засобів, санітарного розриву та санітарно-охоронної смуги, рівень впливу хімічних, фізичних і біологічних чинників, забруднення атмосферного повітря, води та грунту тощо) на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість відведення земельної ділянки, одержаного замовником відповідно до вимог земельного законодавства об’єкти, які  знаходяться в прибережній зоні озера та в зоні санітарної охорони від водопровідної споруди повинні бути каналізовані  ДБН-360-92** і ДСП-173-96;

15. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”  -

16. Вимоги щодо необхідності розроблення у складі проектної документації заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки   -

17. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), які повинні надати технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту  служби інженерних мереж (водопостачання, каналізування).