ФОП Мороз О.Л. 93000, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 29, 323, Луганська область, р/р № 26003053714480, в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 304795, код ЄДРПОУ 2344813475, тел. 0689172805

Детальний план частини  території

міста Сєвєродонецька

в районі просп. Хіміків, 60

Замовник:        Військово – цивільна адміністрація

міста Сєвєродонецьк Луганської області

Договір № 35/2021

ФОП                                                                                            Мороз О.Л.

Головний архітектор проекту                                                   Харчов М.О.

Серія АА №002928 від 12.05.2016р.

Головний архітектор проекту                                                   Медяник І.Ю.

Серія АА №000244 від 24.07.2012р.

2020

|  | Зміст | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ) . . . . . . . . . . . | 4 |
|  | Склад авторського колективу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Пояснювальна записка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 7 |
| 1 | Підстава для розроблення детального плану території . . . . . . . . . . | 8 |
| 2 | Стислий опис природних умов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 3 | Оцінка існуючої ситуації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 3.1 | Стан навколишнього середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 3.2 | Використання території . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.3 | Характеристика будівель (за видами, технічним станом) . . . . . . . . | 13 |
| 3.4 | Характеристика об'єктів культурної спадщини. . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.5 | Характеристика об‘єктів історико-культурної спадщини . . . . . . . . | 14 |
| 3.6 | Характеристика планувальних обмежень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 4 | Основні рішення планувально-просторової організації території. . | 14 |
| 4.1 4.2 | Функціональне зонування території . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Характеристика видів використання території. . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 15 |
| 4.3 | Встановлення режиму забудови території для перспективної містобудівної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 4.4 4.5 | Переважні, супутні і допустимі види використання території . . . Містобудівні умови та обмеження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 19 |
| 5 | Транспорт і вулично-дорожна мережа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 6 7 | Інженерне забезпечення території . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Інженерна підготовка та інженерний захист території . . . . . . . . . . | 20 21 |
| 8 9 10 11 | Комплексний благоустрій та озеленення території. . . . . . . . . . .. . . Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Протипожежні заходи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Заходи цивільної оборони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 21 22 23 |
| 12 | Техніко-економічні показники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 13 | Перелік вихідних даних. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I. Додатки | 24 |
|  | Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації Луганської області від 20 січня 2021 р. № 92 . . . . . . . . . Кваліфікаційний сертифікат АА №0022928 від 12.05.2016 на розроблення містобудівної документації Харчова М.О. . . . . . . Кваліфікаційний сертифікат АА №000244 від 24.07.2012 на архітектурне об’ємне планування Медяник І.Ю… . . . . . . . . . Завдання на розроблення детального плану території . . . . . | 22 25 26 27 |
|  | III. Графічні матеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту. План існуючого використання території. Опорний план. М1:1000. Схема планувальних обмежень М 1:1000. Проектний план М 1:1000. План червоних ліній. Схема організації руху транспорту і пішоходів М 1:1000. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:1000. Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1000. Поперечний профіль. | 30 |

Перелік матеріалів детального плану території (ДПТ)

| № п/п | Найменування матеріалів | Масштаб | Арх. № |
| --- | --- | --- | --- |
| І Текстові матеріали |
| 1 | Пояснювальна записка | - |  |
| ІІ Графічні матеріали |
| 3 | Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту. | б/м |  |
| 4 | План існуючого використання території. Опорний план | 1:1000 |  |
| 5 | Схема планувальних обмежень | 1:1000 |  |
| 6 | Проектний план | 1:1000 |  |
| 7 | Схема організації руху транспорту і пішоходів | 1:1000 |  |
| 8 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | 1:1000 |  |
| 9 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | 1:1000 |  |
| 10 | Поперечний профіль | 1:200 |  |

Склад авторського колективу:

Головний архітектор проекту                                               Харчов М.О.

Головний архітектор проекту                                               Медяник І.Ю.

Інженер - проектувальник                                                     Мороз О.Л.

Містобудівну документацію - детальний план частини

території міста Сєвєродонецька в районі просп. Хіміків,60 ,  розроблено відповідно до чинних норм та стандартів.

Головний архітектор проекту                                                   Харчов М.О.

Серія АА №002928 від 12.05.2016р.

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1 Підстава для розроблення детального плану території

Детальний план частини  території міста Сєвєродонецька Луганської області,  в районі просп. Хіміків, 60  розроблений на замовлення  Військово – цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області згідно Розпорядження  керівника військово-цивільної адміністрації  міста Сєвєродонецьк  Луганської  області  від 20 січня 2021 р. № 92.

Тривалість розраункового періоду реалізації проектних рішень детального плану прийнята в одну чергу будівництва терміном до 7 років.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Сєвєродонецька Луганської області, розробленого інститутом «Укрміськбудпроект», м. Харків, 1994 р., затвердженого рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради народних депутатів  № 717 від 26.04.1994 р.

Детальний план території  розроблений у відповідності з:

- Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ДБН Б.2.2-12:2019  «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

- ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (із змінами);

- ДБН В.2.3-5-2018  «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-20-2018  «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

- ДСП 379/1404-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДБН Б.2.2-5:2011 із зм.№1 «Благоустрій територій»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».

Детальний план  розроблено на підставі документів:

- завдання на розроблення детального плану території окремої земельної ділянки;

- договору № 35/2021;

- Розпорядження  керівника військово-цивільної адміністрації  Луганської  області  від 20 січня 2021 р. № 92.

Територія, на яку розроблений детальний план, розташована в центральній  частині  м. Сєвєродонецька Луганської області.

Основна мета Детального плану території  даного  об’єкта містобудування:

- уточнення планувальної організації і функціонального призначення території,  параметрів існуючої забудови;

- узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;

- обґрунтування потреб зміни цільового призначення земельної ділянки № 4412900000:06:016:0024

- Тип власності: Приватна власність

- Цільове призначення: 1.8 Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

- Площа: 0.0688 га

- визначення усіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами, протипожежними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами;

- визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;

- визначення містобудівних умов і обмежень у разі відсутності плану зонування;

2 Стислий опис природних  умов

Природні умови

У даному районі переважають вітри південно-східного напряму. Переважання цих вітрів спостерігається, в основному, з жовтня по липень. Найбільша кількість штилів спостерігається в теплу частину року. Найбільші швидкості спостерігаються в осінньо-зимовий період, а також на початку весни, найменші – в липні-вересні. Середньорічна швидкість вітру складає 3,5 м/сек. Середньорічна повторюваність штилів складає 7%.

Середня річна кількість опадів – 431 мм. Найбільша кількість опадів випадає в літні місяці, найменше – в зимові. Середня річна відносна вологість повітря дорівнює 72%.

Метеорологічні характеристики і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері

| № п/п | Метеорологічні характеристики | Коефіцієнти |
| --- | --- | --- |
| 1. | Середньомісячна температура повітря найбільш жаркого місяця року, Т, 0С | 27,5 |
| 2. | Середньомісячна температура повітря найбільш холодного місяця року, Т, 0С | -6,8 |
| 3. | Середньорічна роза вітрів % С Пн.Сх. Пн Пд.Сх. Пд Пд.Зх. Зх Пн.Зх. | 16,4 8,8 12,2 16,8 14,6 8,6 11,6 11,0 |
| 4. | Швидкість вітру (за середніми багаторічними даними), повторюваність перевищення якої складе 5 % , м/сек | 7 |

Місто Сєверодонецьк сплановано з урахуванням рози вітрів. Домінуючі протягом року вітри – східного і південно-східного напрямку.

Рельєф і ландшафтні умови

Місто Сєвєродонецьк розташоване у межах Сіверськодонецької терасованої рівнини, яка знаходиться між південними відрогами Середньоруської височини та північними відрогами головного Донецького вододілу. В структурно-тектонічному відношенні - відноситься до зони купольних структур, розташованих між складчастою Донецькою спорудою і південним схилом Воронізького кристалічного масиву, що обумовлює її складну геологічну будову та особливості рельєфоутворення.

В ландшафтному відношенні територія відноситься до південно-степової підзони степової зони Лівобережної частини України. Долина р. Сіверський Донець, включаючи заплаву та надзаплавні тераси, представляє собою нижній висотно-ландшафтний рівень єдиної денудаційно-еродованої рівнини, де переважають різнотравно-злакові луки та заплавні ліси на гідроморфних грунтах різного ступеня зволоження та солоності. Поза річковими долинами домінуючими ландшафтами є терасові слабопагорбові піщані рівнини з дерново-підзолистими та дерновими піщаними ґрунтами під сосновими та сосново-дубовими лісами та піщаними степами. Значна частина соснових насаджень має штучне походження.

Опрацьовані в ДПТ земельні  ділянки розташована на забудованій міській території.  Підземні інженерні комунікації обстежені та прив`язані.  Рельєф поверхні рівний, спланований, з регіональним ухилом в південно-західному напрямку, в бік р. Сіверський Донець.

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 « Будівельна кліматологія»  майданчик досліджень знаходиться в II (Південно-Східному) архітектурно-будівельному кліматичному районі, в степовій зоні.

Гідрографія

За картами гідрогеологічного районування ділянка розташовується в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Ґрунтові води із сухим залишком 1,3 г/л та загальною жорсткістю 12,5ммоль/л відносяться до сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієво-натрієвого типу.

Режим першого від поверхні водоносного горизонту непостійний і залежить від кліматичних та техногенних факторів. Рівень ґрунтових вод горизонту піддається сезонним коливанням. Середня багаторічна сезонна амплітуда коливання ґрунтових вод становить до 1 м.  Територія знаходиться за межами затоплення 1% забезпеченності.

Згідно ДБН В.1.1-24-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування.» досліджувана територія відноситься до непідтоплюваної.

3 Оцінка існуючої ситуації

3.1 Стан навколишнього середовища

В цілому екологічна ситуація на проектованій території є сприятливою. Поблизу ділянки немає великих об'єктів, які забруднюють повітря, ґрунт і водні об'єкти.

В процесі експлуатації  об'єктів, розміщених на земельних ділянках,  електричні та електромагнітні поля не утворюються. Зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об`єктів оздоровчого призначення - відсутні. Зони охорони  пам`яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – відсутні. Прибережні захисні смуги, водоохоронні зони  - відсутні. Інші охоронні зони – відсутні.

Джерелом шумового навантаження в межах даної земельної ділянки є вулично-дорожня мережа.

З цього приводу на зазначену територію впливає інтенсивність руху по проспекту Центральному, вздовж якого ці  земельні ділянки розташовані.

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) відсутні.

Територія   знаходиться поза межами зони з найбільш забрудненими ділянками ґрунтів.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий.

3.2 Використання території

Територія, яка підлягає детальному плануванню загальною площею  2,0  га в межах вулиць проспект Хіміків -  провулок Лісний, Вулиця Лисичанська – вулиця Лісна. На даний час забудова території сформована.

Цільове  призначення  земельної ділянки, опрацьованих в детальному плані території  на даний час -   Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Особливо цінні землі відсутні, охоронні зони відсутні.

Детальним планом охоплюються ділянки з таким функціональним призначенням:

- територія житлової садибної забудови;

- землі загального користування – вулиці, проїзди, озеленені території громадського користування.

3.3 Характеристика (за видом, технічним станом)

будівель та споруд

Територія проектування знаходиться у середовищі, сформованому малоповерховою житловою забудовою з півдня, сходу та західу. З півночи – проспект Хіміків.  Капітальні будівлі, розміщені на території в основному знаходяться в задовільному стані.

3.4 Характеристика об'єктів культурної спадщини

На території, для якої розробляється ДПТ, не виявлено об’єктів культурної спадщини.

3.5 Характеристика об‘єктів

історико-культурної спадщини

Цінні зелені насадження на території  ділянки проектування відсутні.

3.6 Характеристика планувальних обмежень

Прилегла територія забезпечена  інженерними мережами:  електро-,  тепло-,  водопостачання та  каналізації.  Територія проектування знаходиться за межами охоронних зон. Зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об`єктів оздоровчого призначення - відсутні. Зони охорони  пам`яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – відсутні. Прибережні захисні смуги, водоохоронні зони  - відсутні. Інші охоронні зони – відсутні. Межі червоних ліній вулиць – просп. Хіміков.

4  Основні рішення планувально-просторової організації території

4.1. Функціональне зонування території

Пропозиції ДПТ базуються на планувальних рішеннях, закладених у Генеральному плані міста і направлені на формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту життєдіяльності (проживання, праці й відпочинку) мешканців. При цьому враховано:

- місце розташування проектної території;

- природні умови та планувальні обмеження;

- побажання інвестора  та інтереси власників земельних ділянок, що знаходяться в межах проектованої території;

- існуюча забудова та інженерно-транспортна інфраструктура;

- сучасні тенденції в сфері громадського обслуговування.

- врахуванні існуючих інженерних споруд.

Завданням детального плану є розробка планувального рішення, щодо раціонального використання частини території м. Сєвєродонецьк, а саме зміна цільового призначення земельної ділянки - кадастровий номер

№ 4412900000:06:016:0024, яка є у  Приватній власності,  Цільове призначення: 1.8 Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.0688 га

  - На ділянці передбачається реконструкція частини житлового будинку.  Реконструкція передбачає зміну функціонального призначення частини будинку під Медичний центр - лікувально- профілактичний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно до отриманої  ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виданої Міністерством охорони здоров’я України.

Основною метою Медичного центру є забезпечення пріоритетності охорони здоров’я у власній діяльності, надання громадянам України та іноземцям послуг амбулаторно- поліклінічного характеру.

Завданням Медичного центру є надання оплатних медичних послуг (допомоги) відповідно до отриманої ліцензії за заявленими спеціальностями.

Територія що розглядається обмежена червоною лінією вулиць, та підпорядкована ідеї створення лінійної забудови з організацією пішохідних та транспортних зв’язків.

4.2	Характеристика видів використання території

На території детального плану території можна виділити такі основні види функціонального використання території:

- територія житлової забудови;

- територія  об’єктів громадської забудови;

Загальна площа території в межах детального плану становить 2,0   га.

Розташування об'єктів громадської забудови   - медичний центр з окремим входом;

Розташування об'єктів житлової забудови   - житловий будинок з окремим входом;

Житлова забудова  - розташування житлових будинків, споруд для зберігання індивідуальних транспортних засобів, зблокованих з  житловими будинками на сусідніх земельних ділянках.

4.3 Встановлення режиму забудови території

для перспективної містобудівної діяльності

Забудова та благоустрій території в межах району проектування передбачається на основі переліку переважних, супутніх та допустимих видів забудови, єдиних умов та обмежень, що діють у межах території

| Планувальні обмеження | Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження |
| --- | --- |
| Екологічні та санітарні норми: |  |
| - зона шумового впливу від автомагістралей | Рекомендації щодо проведення планувальних, конструктивних та містобудівних заходів для зниження шумового впливу. |
| - охороні зони від інженерних мереж | Газопровід низького тиску – 2,0 м в кожну сторону; Мережа водопостачання – 5,0 м в кожну сторону; Мережа теплотраси – 2,0 м в кожну сторону; ЛЕП низької напруги – 1,0 м від крайніх проводів в кожну сторону; Підземна траса електрокабелю високої напруги – 1,0 м в кожну сторону; Електрокабель зв'язку – 1,0 м в кожну сторону; |
| - зона шумового впливу від залізниці | Відповідно до СП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», санітарно-захисна зона від автостанції становить 100 м. |
| Червоні лінії | В межах червоних ліній ліній заборонено розміщення будь-яких капітальних споруд. |
| Лінії регулювання забудови | Будівництво вести з урахуванням межі розташування будинків та споруд. |

4.4 Переважні, супутні і допустимі види

використання території, містобудівні умови

та обмеження

Громадська забудова

Переважні види використання:

-  Медичний центр - лікувально- профілактичний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно до отриманої  ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виданої Міністерством охорони здоров’я України.

Супутні види використання:

-  споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені для обслуговування даної забудови;

- малі архітектурні форми;

Допустимі види використання

(потребують спеціального дозволу або погодження)

- об’єкти реклами.

Зона малоповерхової садибної житлової забудови

Переважні види використання:

1. індивідуальні житлові будинки 1-2 поверхові (відповідно до містобудівної документації);

Супутні види використання:

- споруди інженерно-технічної інфраструктури, що призначені для обслуговування даної зони;

- індивідуальне садівництво;

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі або відкриті автостоянки (в межах присадибних ділянок без порушення принципів добросусідства);

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- надвірні вбиральні.

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, індивідуальна трудова діяльність.

4.5 Містобудівні умови та обмеження

  - Гранична висота будівлі – 12,0 м до верху даху.

  - Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – згідно норм.

  - Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній / ліній регулювання забудови: згідно норм.

- Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші зони охорони) –– згідно норм.

- Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – згідно протипожежних та санітарних розривів.

- Зони охорони інженерних комунікацій – згідно норм.

- Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань, згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» - вимагаються в обсягах, що визначаються розробником проектної організації;

- Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): згідно проекту;

- Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – згідно проекту;

- Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – згідно норм.

- Вимоги щодо охорони культурної спадщини – відповідно до ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування та забудова територій».

- Вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень – згідно норм.

5. Транспорт і вулично-дорожна мережа

5.1 Вулична мережа

Проектом ПДП проаналізована вулично-дорожня мережа.

Територія проектованого ПДП обмежена проспектом Хіміків. Покриття проїзджої частини асфальтобетонне.

Проектом не передбачається улаштування нових проїздів та пішохідних переходів, всі вони зберігаються в існуючих місцях розташування.

Транспортний зв’язок населення здійснюється лініями руху транспорту, передбаченими згідно рішень генерального плану.

5.2 Транспортне обслуговування

Проектом ДПП проаналізовано транспортне обслуговування населення.

В безпосередній близькості розташовані зупинки міського транспорту:

- автобусів: №102, №105, №199;

- тролейбусів: №1, №5;

- маршрутних таксі.

6  Інженерне забезпечення території

Територія забезпечена можливістю підключення до всіх необхідних  інженерних мереж міста. Інженерне забезпечення території проектування може бути здійснено від існуючих  інженерних мереж.  Прилегла територія забезпечена  електро -,  газо- та  водопостачанням, побутовою каналізацією, промислова каналізація  відсутня.

Наявність інженерних  мереж та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із службами на наступних стадіях проектування.

7  Інженерна підготовка та інженерний захист території

Територія    земельних  ділянок має сформовану забудову, тому   вертикального планування та інших спеціальних заходів не потрібно.

8 Комплексний благоустрій та озеленення території

Благоустрій та озеленення території, що розглядається ДПТ, повинно бути виконано згідно діючих норм з максимальним використанням існуючого рельєфу та озеленення території і являється частиною комплексної системи благоустрою.

Дороги, проїзди та площадки передбачати з твердим покриттям.

Озеленення існуюче у вигляді рядової посадки дерев, кущів, влаштування живих огорож, газонних посадок, квітників з багаторічників, і т.д. вздовж доріг, проїздів, а також за рахунок озеленення присадибних ділянок.

Озеленення території біля об’єктів громадського обслуговування населення, передбачити створенням газонних посадок з багаторічників.

9 Містобудівні заходи щодо поліпшення стану

навколишнього середовища

Використовуючи комплексний підхід до виконання заходів по поліпшенню стану навколишнього природного середовища необхідно виконувати вимоги нормативних документів, будівельних норм і правил. Дана територія являє собою ділянку з упорядкованими формами рельєфу.

Загальний стан навколишнього середовища ділянки, що розглядається, визначається санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним режимом, благоустроєм території.

На території в межах ПДП не передбачаються дороги для транзитного транспорту і дороги вантажного призначення. Автостоянок.

Проектом розглядалась низка заходів щодо збереження, охорони і поліпшення навколишнього середовища в межах проектованої ділянки і прилеглих територій, що включають заходи з охорони атмосфери, ґрунтів від забруднень, захист від шуму і електромагнітних досліджень, які охоплюють напрямки:

  - забезпечення сприятливих умов забудови за комплексом кліматичних факторів (сприятливий вітрової, вологісний і температурний режим);

  - забезпечення достатньої інсоляції території та приміщень;

При розробленні проекту детального плану території зроблена оцінка проекту для визначення необхідності здійснення СЕО відповідно до розділу IV «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296.  Проєкт детального плану території не відповідає критеріям, визначеним в ст.2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Проєкт не передбачає реалізацію видів діяльності та не містить запроектованих об’єктів, щодо яких, згідно ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» передбачено здійснення оцінки впливу на довкілля. В зв’язку з цим, процедура СЕО щодо Детального плану території – «Детальний план частини  території міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60» не проводиться.

10  Протипожежні заходи

Для протипожежної безпеки території, що проектується, передбачається використання пожежного депо в м. Сєвєродонецьк.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті згідно зі ДБН В.2.5- 74:2013, табл. 3 і складають 10 л/сек. при 1 пожежі.

Забезпечення водою на потреби зовнішнього пожежогасіння передбачено від проектованого пожгідранту розташованого на існуючій мережі водопроводу, що проходить вздовж просп. Хіміків.

##### 11 Заходи цивільної оборони

Відповідно до п.4.10 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»  розділ  «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» на особливий період розробляється в складі генерального плану. «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» на мирний час розробляють як окремий документ за окремим завданням відповідно до ДБН В.1.2-4 та ДБН Б. 1.1-5.

Відповідно до п. 5.1.11 ДБН  Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»  схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту розробляють з урахуванням відповідного розділу у складі генерального плану населеного пункту. Склад та зміст визначають відповідно до ДБН Б. 1.1-5.

12 Техніко-економічні показники

13  Перелік вихідних даних

- Розпорядження  керівника військово-цивільної адміністрації  Луганської  області  від 20  січня 2021 р. № 92;

- Завдання на проектування ДПТ;

3. Матеріали ПКК України http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету Міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

Виконавчий орган ВЦА забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план території розглядається і затверджується виконавчим органом ВЦА  протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території – розпорядженням керівника ВЦА .

Детальний план території не підлягає експертизі.

II. Додатки

УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА  СЄВЄРОДОНЕЦЬК  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

# Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

« 20 » січня 2021  року                                                                              № 92

Про розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60

Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 4, частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», розглянувши звернення Мамони Вікторії Юріївни щодо надання дозволу на розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60 за власний рахунок, з метою уточнення положень генерального плану міста, визначення планувальної організації та функціонального призначення частини території міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Розробити детальний план частини території міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60.

2. Замовником з розроблення детального плану визначити Військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області, фінансування робіт з розроблення детального плану здійснити за рахунок коштів інвестора.

3. Управлінню землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА м. Сєвєродонецьк здійснювати координацію робіт з розроблення, розгляду та затвердження детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60.

4. Управлінню землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА м. Сєвєродонецьк забезпечити проведення громадського обговорення проєкту детального плану території.

5. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. заступника керівника військово-цивільної адміністрації  Максима Черевка.

Керівник військово-цивільної

адміністрації                                                                            Олександр СТРЮК

| ПОГОДЖЕНО: ФОП Мороз О.Л. _______________ О.Л. Мороз „____” _____________ 2021 р. М.П. | ЗАТВЕРДЖЕНО: Керівник військово-цивільної адміністрації м.Сєвєродонецьк Луганської обл. ________________О.С. Стрюк ____” _____________ 2021р. М.П. |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ

на розроблення детального плану частини  території

міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60

| Ч.ч. | Складова завдання | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підстава для проєктування | Договір №35/2021. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 20 січня 2021 р. № 92. Про розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецьк в районі просп. Хіміків, 60 |
| 2 | Замовник розроблення детального плану | Військово-цивільна адміністрація м. Сєвєродонецьк Луганської області 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, б-р Дружби Народів, будинок 32 |
| 3 | Розробник детального плану | Фізична особа-підприємець Мороз О.Л., 93000, м. Рубіжне, Луганської обл. вул. Менделєєва, 29, 323 р/р UA 103047950000026003053714480 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 304795 код ЄДРПОУ 2344813475 тел/факс: 0689172805 |
| 4 | Строк виконання детального плану | 31 січня 2021 року |
| 5 | Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи | В один етап |
| 6 | Строк першого та розрахункового етапів проекту | Термін реалізації ДПТ до 7 років |
| 7 | Мета розроблення детального плану | Уточнення положень генерального плану міста, визначення планувальної організації та функціонального призначення частини території міста Сєвєродонецьк в районі пропросп. Хіміків, 60 |
| 8 | Графічні матеріали із зазначенням масштабу | Згідно з п. 5.2 та таблиці 1 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»: Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту. План існуючого використання території. Опорний план. М 1:1000 Схема планувальних обмежень М 1:1000 Проєктний план М 1:1000. Схема організації руху транспорту і пішоходів М1:1000 Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М 1:1000 Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1000 Поперечний профіль. |
| 9 | Склад текстових матеріалів | Згідно з розділом 6 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» |
| 10 | Перелік основних техніко-економічних показників | Площа території детального плану 2,0 га |
| 11 | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів | Особливі вимоги відсутні. |
| 12 | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розроблені окремих розділів схеми планування та їх тиражування | Відмітки – абсолютні в Балтийській системі висот. |

| 13 | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у т.ч. топогеодезична основа | Згідно додатку Б ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» та оновлена топографічна зйомка в М 1:500. |
| --- | --- | --- |
| 14 | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | Надати до військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області креслення проєктного плану для попереднього розгляду. |
| 15 | Вимоги щодо забезпечення державних інтересів | Проєктні рішення узгодити з містобудівною документацією вищого рівня – генеральним планом м.Сєвєродонецьк. До затвердження містобудівної документації забезпечити ії розгляд архітектурно-містобудівною радою при відділі містобудування та архітектури Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації |
| 16 | Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням) | Не передбачаються. |
| 17 | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності) | Не передбачаються. |
| 18 | Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | Текстові та графічні матеріали проєкту детального плану території розробляються українською мовою в 3-х примірниках. |
| 19 | Форма представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | Графічні матеріали у форматі: JPG або PDF. |
| 20 | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій | Програмне забезпечення: текстові матеріали: PDF; графічні матеріали: JPG. |
| 21 | Додаткові вимоги | Відсутні |

Головний архітектор проєкту                        ______________   І.Ю. Медяник

(підпис)