- Додаток

- до розпорядження керівника

- Сєвєродонецької міської 						військово-цивільної 	адміністрації					Сєвєродонецького району

- Луганської області

- від «___»  _________2021 № ____

### ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО  ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ці Правила розроблені відповідно до положень Закону України Про охорону навколишнього природного середовища, Водного кодексу України, Основних напрямків державної політики Україні у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, Податкового кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, згідно з державними будівельними нормами ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.  Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 за № 190, Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316.

1.2 Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (далі - Виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення (далі — Споживач).

1.3 Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

Виробник (КП “СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ”) - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення;

Субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виробником на підставі Договору зі Споживачем та Виробником;

Об’єкт споживача - окремо розташована територія Споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

Каналізаційний випуск Споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території Споживача в каналізаційну мережу;

Арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок Споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Виробник;

Вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які Споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

Головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і насосних станцій;

Договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючих речовин;

Залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначених в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного Споживача;

Збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

Каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

Каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

Контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Виробника або в іншому місці за погодженням із Виробником з вільним доступом Виробника до такого колодязя;

Контрольна проба - проба стічних вод Споживача (Субспоживача), відібрана Виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Виробника;

Локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території Споживача;

Локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого Споживача відповідно до вимог цих Правил;

Стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

Стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

1.4  Виробники встановлюють кожному конкретному Споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил, а також місцевих правил приймання.

1.5 Виробник укладає зі Споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа має резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води Споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам розділу 4 цих Правил та умовам укладеного з Виробником Договору.

1.6 Кожен Споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного Споживача.

Скидання стічних вод Субспоживачем із використанням каналізаційної мережі Споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох Споживачів.

1.7 Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється у відповідності до розділу 7 даних Правил.

1.8  Приєднання Споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1 - 4.6 розділу IV Правил користування.

1.9 Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення  здійснюється виключно за Договорами.

2. ЗАСАДИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ДО НИХ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ

2.1 Виробник повинен:

2.1.1 Забезпечувати приймання і відведення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення міста Сєвєродонецька із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2.1.2 Здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, також може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Споживачів.

2.1.3 Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами.

2.1.4 Вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд, та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил.

2.1.5 Здійснювати раптовий (не погоджений зі Споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб стічних вод.

2.1.6 Відключати Споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, та у разі самовільного приєднання Споживача до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника. При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення.

2.1.7 У разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод,  умов укладеного з Виробником Договору, та вимог цих Правил, вимагати їх усунення в установлені Виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених Договором, та цими Правилами.

2.1.8 Вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2.1.9 Після внесення змін до цих Правил, доводити інформацію до Споживачів протягом одного місяця шляхом розміщення її на офіційному сайті КП “СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ”  https://severvoda.lg.ua.

2.2 Споживачі повинні:

2.2.1 Дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від Субспоживачів виконання положень цих Правил.

2.2.2 Здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виробником та надавати Виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення 1 раз на рік.

2.2.3 Виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають умовам  укладеного з Виробником Договору та вимогам цих Правил.

2.2.4 У разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виробником), приєднання Субспоживача тощо) повідомляти Виробника у 7-денний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника технічні умови на водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до Договору.

2.2.5  Укладати новий Договір з Виробником у разі зміни власника об’єкта.

2.2.6 Надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд.

2.2.7 Визначити не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виробника у письмовій формі з зазначенням ПІБ, посади та контактного телефону уповноваженого представника, та забезпечують його присутність безпосередньо під час відбору проб стічних вод Виробником.

2.2.8 Брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача.

2.2.9 Перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди - звертатися щодо їх перегляду.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

3.1 До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційної мережі міста Сєвєродонецька.

3.2 Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення міста, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40°С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5 ) більше ніж у 2,5 раза;

10) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

11) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

12) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3.3 У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення (Додаток 1), а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у п.3.6 цього розділу. Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником.

3.4 Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів, а також стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення  (Додаток 2).

3.5 Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

3.6 Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі п. 3.3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у строк, зазначений у Договорі.

Виробник розглядає подану заяву у 15-денний строк і укладає зі Споживачем окремий Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод. У Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу 8 цих Правил. Строк виконання заходів для доведення якості та режиму скиду стічних вод згідно з умовами Договору та вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим, та не може перевищувати 3-х років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в Договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.7 Стічні води Субспоживача є складовою стічних вод Споживача.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ

ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ

Для всіх Споживачів, що скидають стічні води до каналізаційної мережі м. Сєвєродонецьк, встановлюються єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин, що наведені у   таблиці 1.

Таблиця 1. Допустимі концентрації забруднюючих речовин якості стічних вод Споживачів при скиді у каналізаційну мережу  м. Сєвєродонецька

| № з/п | Показники якості стічних вод | Одиниці вимірювання | Допустимі величини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Азот амонійний | мг/дм3 | 27,0 |
| 2 | Азот нітритний | мг/дм3 | 0,5 |
| 3 | Азот нітратний | мг/дм3 | 3,5 |
| 4 | Сульфат-іони | мг/дм3 | 350,0 |
| 5 | Фосфат-іони | мг/дм3 | 8,4 |
| 6 | Хлорид-іони | мг/дм3 | 96,0 |
| 7 | Сухий залишок | мг/дм3 | 820,0 |
| 8 | Завислі речовини | мг/дм3 | 185,0 |
| 9 | СПАР | мг/дм3 | 0,39 |
| 10 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 0,3 |
| 11 | Мідь | мг/дм3 | 0,03 |
| 12 | Цинк | мг/дм3 | 0,07 |
| 13 | Нікель | мг/дм3 | 0,15 |
| 14 | Свинець | мг/дм3 | 0,003 |
| 15 | Залізо | мг/дм3 | 0,64 |
| 16 | Алюміній | мг/дм3 | 0,03 |
| 17 | Хром +3 | мг/дм3 | 0,016 |
| 18 | Хром +6 | мг/дм3 | 0,016 |
| 19 | Ванадій | мг/дм3 | 0,008 |
| 20 | ХСК | мгО2/дм3 | 250,0 |
| 21 | БСК5 | мгО2/дм3 | 15 -190,0 |
| 22 | рН |  | 6,5-8,5 |
| 23 | Температура | 0С | 40 |
| 24 | Кольоровість | 0 | 70 |

ПРИМІТКА:

Допустимі концентрації забруднюючих речовин в стічних водах  не можуть бути менші ніж концентрації даних речовин у вхідній питній воді.

5. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДУ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

5.1 Виробники та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

5.2 У разі невиконання Споживачами цих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод, об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за   5-ть діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси (згідно Додатку 1) та уклали з Виробником Договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії Договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого Договору.

5.3 У разі стягнення з Виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресивному порядку.

5.4 У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис.грн.) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням Правил приймання і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

де:

Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м Споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Споживач (м3/добу);

Zi -сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Виробником за останні 3-и роки з і-го Споживача (тис. грн).

5.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

5.6 За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо, та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення, кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

де:

Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем;

Вzag - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис.грн.);

Мі - скиди забруднюючих речовин і-м Споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

- сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та цими Правилами.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

6.1 Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення.

За наявності локальних очисних споруд Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше 3-х років.

Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

Споживачі систематично у строки, визначені п.2.2.3 цих Правил, надають Виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення Виробників.

Споживачі зобов'язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем  водовідведення, а саме:

1) відомості про системи водовідведення Споживача;

2) характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану;

3) графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами  водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя;

4) нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача;

5) технологічні креслення насосних станцій;

6) план та схему розміщення локальних очисних споруд (при наявності) та приладів обліку;

7) відомості про категорії стічних вод (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо);

8) характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, та інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

6.2 Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

6.3 Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

6.4 Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів використовуються дані лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.5 У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виробник у строк не більше 5-ти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача, оригінал протоколу з результатами хімічного аналізу та копію Акту відбору проб.

У строк, що не перевищує 3-х місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу:

1) рахунок на оплату  за послуги з прийому понаднормативно забруднених стічних вод;

2) акти надання послуг з прийому понаднормативно забруднених стічних вод у 2-х екземплярах;

3) розрахунок плати  за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями, виконаний згідно Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017  №316 .

7. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ

7.1 З метою контролю якості стічних вод Споживачів, які мають окремо облаштований каналізаційний випуск з  контрольним колодязем, Виробник здійснює відбір контрольних проб. Контрольні проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування  плати  за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями.

Споживачі, об’єкти яких розташовані в житлових будинках і не мають окремо облаштованого каналізаційного випуску з контрольним колодязем та за відсутності технічної можливості відібрати пробу на аналіз, розробляють наказ з планом  заходів  по недопущенню скидання стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин з визначенням відповідальних осіб. Даний наказ з планом  щорічно надають Виробникові. Споживач несе особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.

7.2 За призначенням проби поділяються на контрольну, проби для Споживача та  арбітражну, що відбираються одночасно.

7.3 Періодичність відбору контрольних проб встановлює Виробник, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Споживача, згідно графіку відбору проб стічних вод, затвердженого Виробником.

7.4 Відбір  проб здійснюється засобами ручного відбирання (цеберка, пробовідбірник ручний), виготовлених з інертного матеріалу, що не впливає на склад проби. Відбір проб проводиться в посуд, що виготовлений з хімічно стійких матеріалів, що не змінюють склад або властивості відібраних стічних вод, промаркований способом, що виключає порушення маркування.

7.5 Контрольна проба повністю характеризує склад і властивості води в даному місці на момент відбору. Контрольну пробу отримують однократним відбором усього необхідного для аналізу обсягу води у контрольній точці споживача.

7.6 При скиді незначних обсягів стічних вод необхідна кількість контрольної проби відбирається шляхом змішування декількох необхідних обсягів стічної води, відібраних у контрольній точці з рівними інтервалами часу 2-5хвилин.

7.7 Відбір контрольних проб оформлюється Актом відбору проб стічних вод (додаток 3 до Правил).

В Акт вносяться записи про відбір контрольної та арбітражної проби. Фіксується інформація щодо відібраних проб (назва споживача, дата, час та місце відбору, тип матеріалу тари та її об’єм, процедура попередньої обробки проб, відомості про осіб, які відбирали проби тощо). Акт складається у двох примірниках. Один примірника залишаються у Виробника, а другий примірник Акту вручається представнику Споживача. У Акті уповноважений представник Споживача має право вказати свої зауваження щодо відбору контрольної проби. Якщо Споживач відмовляється підписати Акт відбору проб, він підписується представниками виробника, в Акті робиться запис «від підпису відмовився» (з вказівкою П.І.П. і посади Споживача, що відмовився від підпису). Оформлений таким чином Акт є обов’язковим для сторін.

7.8 Проба для Споживача відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Споживачем. Споживач може не проводити аналіз проби, погоджуючись з результатами аналізу контрольної проби.

7.9 За бажанням Споживач має право отримати арбітражну пробу. У такому випадку Виробник, при здійсненні відбору контрольної проби поділяє її безпосередньо на контрольну пробу для дослідження Виробником та на арбітражну. Для цього Споживач зобов’язаний надати у необхідній кількості підготовлений посуд відповідного типу, забезпечити зберігання та доставку її до лабораторії, згідно з ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. Споживач несе відповідальність за підготовку, чистоту та кількість наданого посуду.

7.10 На місті відбору контрольних проб посуд, у який відібрано арбітражну пробу, опечатується паперовою стрічкою за підписами уповноважених представників Виробника і Споживача з фіксуванням інформації щодо відібраної проби. Споживачем повинні бути забезпечені умови збереження арбітражної проби та її неушкодженість.

7.11 Для запобігання змінювання складу та властивостей проб стічних вод, на місті відбору, Виробником і Споживачем можуть застосовуватися процедури попередньої обробки проб, засоби консервації відповідно до нормативних документів на проведення вимірювань.

7.12 Проби, призначені для транспортування до лабораторії, мають бути упаковані у тару, що забезпечує їх неушкодженість. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки, що забезпечують їхню непошкодженість та своєчасну доставку.

7.13 У протоколі вимірювань результати вимірювань показників складу та властивостей стічних вод видаються з похибкою. При повідомленні споживача виробник за основу в розрахунках приймає результат аналізу без похибки.

7.14 У разі розбіжностей результатів аналізу контрольної проби Виробника та проби Споживача, які були відібрані одночасно або незгоди Споживача з результатами аналізу контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражної проби, якщо така відбиралася одночасно з контрольною пробою і зберігалася належним чином Споживачем. Для цього Споживач повинен письмо звернутися до Виробника з даною ініціативою, та зазначити час, дату і місце проведення аналізу арбітражної проби, ПІП, посаду і контактний телефон свого представника.

7.15 Усі витрати, пов’язані з проведенням арбітражного аналізу здійснює Споживач.

7.16 Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, за якими були виявлені перевищення ДК забруднюючих речовин в контрольній пробі.

7.17 Для прийняття рішення щодо відповідності якості стічних вод ДК з урахуванням результату арбітражного аналізу приймається результат:

- у разі збігу в межах допустимої похибки результатів дослідження складу та властивостей стічної води, проведених в лабораторії Виробника з результатами дослідження арбітражної проби, висновок щодо перевищень забруднюючих речовин в стічних водах Споживача робиться за результатами аналізу лабораторії Виробника.

- у разі, якщо результати досліджень контрольної та арбітражної проб не збігаються в межах допустимої похибки, Споживачем та Виробником приймаються за основу результати аналізів арбітражної проби.

7.18 Споживачі зобов'язані утримувати контрольні колодязі в належному стані (проводити їх чистку), у разі необхідності обгородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду, парості та не захаращувати сміттям, будівельними матеріалами, транспортом тощо). Тому, при неможливості відбору проб (підпір в колодязі, відсутність доступу до контрольного колодязя або неможливості його відкрити) складається  Акт невідбору проб стічних вод (додаток 4 до Правил) в якому робиться відповідний запис з вказівкою причин неможливості відбору проб та видається припис про усунення порушення.

Споживач зобов'язаний виконати припис у вказаний строк та повідомити виробника письмово про усунення порушення. При повторному виявленні вищезазначених порушень, Виробник застосовує до Споживача п. 7.20 цього розділу.

7.19 Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в Акті невідбору проб стічних вод за підписом представників Виробника. Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kк=2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

7.20 При зволіканні з допуском представників Виробника на територію  Споживача (більш ніж 30 хвилин після їх прибуття), або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Споживача, виробник складає Акт невідбору проб в односторонньому порядку (додаток 4 до Правил) за підписом представника Виробника. На підставі Акту невідбору проб стічних вод Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кk=5 за розрахунковий місяць, в якому було вчинено дане порушення.

7.21 У разі невідповідності якості та режиму скиду стічних вод даним Правилам та умовам укладеного Договору, споживачі сплачують за послуги водовідведення з коефіцієнтом кратності Кk  згідно Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316.

#### 8. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТА СПЛАТИ ЗА ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

8.1 Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів від неканалізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, що не викликають порушень у роботі систем централізованого водовідведення.

8.2 Відповідно до вимог ДСанПіН «Утримання територій населених місць» затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 № 145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

8.3 Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок, БСКповне не повинно перевищувати 1000 мг/л.

8.4 В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел (свердловин) на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел (свердловин) повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

8.5 Відповідно до вимог ДСанПіН «Утримання територій населених місць» вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

8.6 Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

8.7 Забороняється скидати у вигрібні ями  дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів. Рідкі відходи з вигрібних ям при скиданні на КНС не повинні містити механічні домішки і пісок.

8.8 Перевезення рідких відходів від місця їхнього утворення до місця їхнього скидання здійснюється Перевізниками, за допомогою спеціально обладнаних для цього транспортних засобів - асенізаційних машин.

8.9 Перевізник перед початком здійснення діяльності з перевезення рідких відходів зобов'язаний укласти Договір з Виробником.

8.10 При укладанні Договору, Перевізник зобов'язаний надавати Виробнику наступну інформацію:

- копії Договорів з власниками рідких відходів про надання послуг з перевезення рідких відходів;

- найменування та адреси об’єктів юридичних і фізичних осіб, звідки проводився вивіз стічних вод і дані про якісний склад, і обсяг їхніх стоків,

- марка, тип, державний номер транспортного засобу який здійснює перевезення,

- кількість машиновиїздів у звітному періоді,

- дата та час скиду рідких відходів у визначених Виробником місцях.

- об’єми доставлених і скинутих стоків,

- ПІБ водія транспортного засобу Перевізника.

У разі невиконання вказаних вище зобов’язань Перевізником, Виробник розраховує об’єм скинутих перевізником рідких відходів за звітний період за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності Кк=20 та має право припинити дію Договору на скид рідких відходів.

8.11 Приймання у систему централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом Перевізника від Споживачів, здійснюється тільки через КНС Виробника. Перевізник сплачує Виробнику за злив рідких нечистот згідно укладеного Договору.

8.12 За скид рідких відходів без укладання Договору з Виробником чи після закінчення терміну дії Договору, а також, за скид рідких відходів не на КНС, Перевізник та інші особи, які проводили скид рідких відходів, оплачують об’єм скинутих з порушенням рідких відходів по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності Кк=10 та несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. У разі, якщо особа, що проводила скид рідких відходів не на КНС є Перевізником, з яким укладено Договір на скид рідких відходів, Виробник має право розірвати цей Договір. При повторному виявленні порушень впродовж 6-ти місяців, Перевізник сплачує Виробнику об’єм скинутих з порушенням рідких відходів за встановленим тарифом, з коефіцієнтом кратності Кк=20. Якщо впродовж 1-го року тричі встановлено факт порушень, то це є підставою для нарахування Перевізнику плати з коефіцієнтом кратності Кк=30.

8.13 При зміні найменування Споживача або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Споживач або Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити Виробника про такі зміни.

8.14 Споживачі зобов'язані забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Виробник або Перевізник не несуть відповідальності за неможливість вивозу рідких відходів.

8.15 Система обліку та контролю за об’ємами та скидом рідких відходів через КНС визначається Виробником та є обов’язковою до виконання Споживачами та Перевізниками.

8.16 Виробник має право проводити обстеження вигрібних ям Споживачів щодо відповідності вимогам цих Правил.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                               Олександр СТРЮК

Додаток 1

до Правил приймання стічних

вод до систем централізованого

водовідведення м. Сєвєродонецьк

Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини: неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм3 , за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

до Правил приймання стічних

вод до систем централізованого

водовідведення м. Сєвєродонецьк

Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3

до Правил приймання стічних

вод до систем централізованого

водовідведення м. Сєвєродонецьк

А К Т

відбору проб стічних вод

| «_____» ________________ 20___ р. |  | м. Сєвєродонецьк |
| --- | --- | --- |
| Ми, що нижче підписалися, представники |  |
|  |  |  |  | (найменування виконавця) |
| (посади, П.І.Б.) |
| і представник |  |
|  |  | (найменування суб'єкта господарювання) |
| (посада, П.І.Б.) |
| склали дійсний акт про те, що на каналізаційному випуску № |  |
| відібрана проба стічної води за адресою: |  |

| Час відбору | № проби | Тип проби: разова, об'єднана (усереднена) | Об'єм проби (л) | Тара для проби | Вид проби | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Матеріал (пластик/ скло) | Об'єм (л) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | контрольна |  |
|  |  |  |  |  |  | паралельна |  |
|  |  |  |  |  |  | арбітражна |  |

| Проба направлена для аналізу до |  |
| --- | --- |
| (найменування лабораторії) |

|  | Були присутні при відборі : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виконавці відбору проб |  |  |  |  |
|  |  |  | підпис, П.І.Б |  |
|  |  |  | підпис, П.І.Б |  |
|  | Представник суб'єкта господарювання |  |  |  |
|  |  |  | підпис, П.І.Б |  |

Додаток 4

до Правил приймання стічних

вод до систем централізованого

водовідведення м. Сєвєродонецьк

А К Т

не відбору проб стічних вод

| «_____» ________________ 20___ р. |  | м. Сєвєродонецьк |
| --- | --- | --- |
| Ми, що нижче підписалися, представники |  |
|  |  |  |  | (найменування виконавця) |
| (посади, П.І.Б.) |
| і представник |  |
|  |  | (найменування суб'єкта господарювання) |
| (посада, П.І.Б.) |
| склали дійсний акт про те, що на каналізаційному випуску № |  |
| за адресою: |  |

не змогли відібрати проби стічних вод по причині  (необхідне підкреслити):

- неявки представника Споживача до місця відбору проб;

- відмови Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб;

- незгоди Споживача на відбір проб;

- незгоди Споживача на відбір проб при підпорі в колодязі;

- зволікання з допуском представників Виконавця на територію Споживача більше ніж 30 хвилин після їх прибуття;

Інші причини невідбору:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Виконавці відбору проб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | підпис, П.І.Б |
|  |  | підпис, П.І.Б |
| Представник суб'єкта господарювання |  |  |
|  |  | підпис, П.І.Б |

На балансі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ” очисних споруд не має, стічні води передаються для очистки на очисні споруди ПрАТ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ” на договірних умовах, тому в Правилах приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Сєвєродонецьк каналізаційні очисні  споруди не згадуються. Відповідно до Ваших зауважень викладених у листі вих. № 7441/0/20-21 від 25.10.2021 року повідомляємо.

1. Пункт 1.2 розділу 1 проекту Правил змінюватися не буде.

2. У пункті 1.3 розділу 1 проекту Правил виключено терміни, які не передбачені Правилами № 316.

3. Розділ 1 проекту Правил приведено у відповідність до розділу I Правил № 316, доповнивши пунктами  5-10 з урахуванням відсутності очисних споруд.

4. Розділ 2 проекту Правил щодо обов'язків Виробника і Споживача приведено у відповідність до розділу  II Правил № 316, залишивши п. 2.1.9 про необхідність інформування споживачів щодо  внесення змін до цих Правил та в п. 2.2.2 встановлено термін надання Споживачами інформації про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення 1 раз на рік (згідно розділу VI Правил № 316 п.1 абзац 5).

5. Пункт 3.1 проекту Правил викладений з урахуванням відсутності очисних споруд.

6.  Останній абзац п. 3.2 розділу 3 проекту Правил виключено.

7. Розділ 4 “Умови приєднання об'єктів до систем централізованого водовідведення” проекту Правил виключено.

8. Розділ 5 (наразі 4) проекту Правил викласти у редакції розділу IV Правил № 316 неможливо, так як на балансі підприємства відсутні очисні споруди і тому підпункти 3 та 4 пункту 1  розділу  IV Правил № 316 нам невідомі. У відповідності до розділу IV Правил № 316 нами встановлено найменшу величину із відомих показників, Додатку 4 Правил № 316 та величин договору на передачу стічних вод для очистки на очисні споруди ПрАТ “СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ”.

9. Розділ 7 (наразі 6)  проекту Правил приведено у відповідність до розділу VI Правил № 316, окрім п. 6.5 де строк, направлення Споживачу не перевищує 3-х місяців (у Правилах № 316 - 6 місяців), це пов'язано з тим, що у Договорах зі Споживачами вказано термін 3 місяці, і тому щоб привести до одного цілого та не укладати додаткові угоди, в проекті Правил вказано 3 місяці.

10. Розділ 8 “Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання” виключено з проекту Правил.

11. Проект Правил доповнено розділом 7 “Порядок відбору проб” в яких конкретизуються місцеві особливості відбору проб.

12. Проект Правил додатками 3-5 Правил № 316 доповнюватися не будуть із-за відсутності очисних споруд на балансі підприємства.

Надаємо аналіз регуляторного впливу розроблений у відповідності до методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1151 та М-Тест з урахуванням зауважень викладених у Вашому листі.